| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gruppo di collegamento per radiatori, con valvola termostatica preregolabile incorporata, per impianti a 2 tubi Con attacco per tubi in rame, plastica e multistrato, con bocchettone di collegamento al radiatore a tenuta conica con o-ring e dado libero, versione nichelata. Interasse manicotti 50 mm. O-ring di tenuta sul vitone alloggiata in una camera di ottone sostituibile durante il funzionamento. Gruppo otturatore sostituibile sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : M 22 x 1,5 M / attacco radiatore G ½ M Versione diritta (attacchi dal pavimento) Cromato Bianco Versione a squadra (attacchi dal muro) Cromato Bianco Gruppo di collegamento per radiatori, con valvola termostatica incorporata, per impianti monotubo Con attacco per tubi in rame, plastica e multistrato, con bocchettone di collegamento al radiatore a tenuta conica con o-ring e dado libero, versione nichelata. Interasse manicotti 50 mm. O-ring di tenuta sul vitone alloggiata in una camera di ottone sostituibile durante il funzionamento. Gruppo otturatore sostituibile sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : M 22 x 1,5 M / attacco radiatore G ½ M Versione diritta (attacchi dal pavimento) Cromato Bianco Versione a squadra (attacchi dal muro) Cromato Bianco | S 3692 41 S 3692 44 S 3691 41 S 3691 44 S 3792 41 S 3792 44 S 3791 41 S 3791 44 |  |  |