| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola a tre vie miscelatrice e deviatrice. Valvola a tre vie con filettati femmina conformi alla ISO 7-1. Corpo in ottone dezincificato forgiato (CW602N) secondo EN 12420, sfera in ottone, tenute in EPDM. Posizione di montaggio in verticale e orizzontale. Accoppiabile a un servomotore a 3 punti, 230 V, con regolazione della curva caratteristica (lineare, proporzionale, quadratica). Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Temperatura d’esercizio intermittente: 130 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Angolo di rotazione: 90° Coppia (alla pressione nominale): < 5Nm Versione senza maniglia Dimensioni : DN 15 – 1/2” valore kvs 4 DN 20 – 3/4” valore kvs 6,3 DN 25 – 1” valore kvs 10 DN 32 – 1 1/4” valore kvs 16 DN 40 – 1 1/2” valore kvs 25 DN 50 – 2” valore kvs 40 Versione con maniglia Dimensioni : DN 15 – 1/2” valore kvs 4 DN 20 – 3/4” valore kvs 6,3 DN 25 – 1” valore kvs 10 DN 32 – 1 1/4” valore kvs 16 DN 40 – 1 1/2” valore kvs 25 DN 50 – 2” valore kvs 40 Servomotore a 3 punti con sblocco per funzionamento manuale; alimentazione elettrica 230 V; potenza assorbita 3,5 VA; classe di protezione IP 40; tempo di rotazione (angolo di rotazione 90 °C) 140 s. Servomotore modulante con sblocco per funzionamento manuale; alimentazione elettrica 24 V; potenza assorbita 3 VA; classe di protezione IP 42; tempo di rotazione (angolo di rotazione 90 °C) 140 s. Segnale di comando 0…10 V DC, resistenza d’ingresso 100 k. Indicatore di posizione con segnale in uscita 2…10 V DC. Servomotore a 3 punti con sblocco per funzionamento manuale; alimentazione elettrica 24 V; potenza assorbita 1,5 VA; classe di protezione IP 40; tempo di rotazione (angolo di rotazione 90 °C) 140 s. | 1 2137 11 1 2137 12 1 2137 13 1 2137 14 1 2137 15 1 2137 16 1 2137 01 1 2137 02 1 2137 03 1 2137 04 1 2137 05 1 2137 06 1 7712 63 1 7712 57 1 7712 56 |  |  |