| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gruppo di rilancio con miscelazione a punto fisso Gruppo di rilancio con regolazione a punto fisso per mezzo di valvola a 3 vie e bypass, con regolazione della temperatura per mezzo di testa termostatica con sensore a contatto composto da - valvole di intercettazione a sfera con termometro (0–120°C) - pompa di circolazione - distanziale con valvola di non ritorno - valvola miscelatrice a tre vie con bypass sul secondario - testa termostatica con sensore a contatto - staffe di supporto per l’installazione a parete - campo di lavoro 20-50 °C - interasse circolatore 180 mm - interasse tra mandata e ritorno 125 mm - con guscio isolante in EPP nero Dimensione DN 25 – kvs 4 Versione senza circolatore versione con circolatore Wilo Yonos Para 25/1-6 | 1 4514 07 1 4514 08 |  |  |