| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Recuperatore di calore aria-aria in Classe A da controsoffitto Recuperatore di calore del tipo in controcorrente interamente realizzato in materiale plastico. Struttura autoportante in HMPEPS a tenuta completa di sistema estrazione filtri e drenaggio condensa. Ventilatori Plug fan con motore EC Brushless. L’unità è provvista di serie con celle filtranti ondulate in fibra sintetica classe G4, in opzione filtro efficienza F7 su aria esterna. Regolatore di velocità da cablare incluso. Efficienza termica pari all’88,7% Portata aria (mc/h) 160 Pressione statica utile (pa) 100 Potenza nominale (W) 27 Dimensioni (mm) 900 x 550 x 255 Peso (kg) 10 Livello di potenza sonora (LWA) in [dB(A)] 49 Azionamento a velocità multiple Recuperatore di calore aria-aria in Classe A da controsoffitto o parete Recuperatore di calore del tipo in controcorrente interamente realizzato in materiale plastico. Struttura autoportante in PPE a tenuta completa di sistema estrazione filtri e drenaggio condensa. Ventilatori Plug fan con motore EC Brushless a semplice aspirazione. L’unità è provvista di serie con celle filtranti ondulate in fibra sintetica classe G4, in opzione filtro efficienza F7 su aria esterna. Regolatore di velocità plug and play wireless incluso. Bypass automatico incluso. Installazione orizzontale-verticale-destra-sinistra Efficienza termica pari all’81,1% Portata aria (mc/h) 180 Pressione statica utile (pa) 100 Potenza nominale (W) 27 Dimensioni (mm) 900 x 580 x 268 Peso (kg) 14 Livello di potenza sonora (LWA) in [dB(A)] 46 Azionamento a velocità multiple Recuperatore di calore aria-aria in Classe A da controsoffitto o parete Recuperatore di calore del tipo in controcorrente interamente realizzato in materiale plastico. Struttura autoportante in PPE a tenuta completa di sistema estrazione filtri e drenaggio condensa. Ventilatori Plug fan con motore EC Brushless a semplice aspirazione. L’unità è provvista di serie con celle filtranti ondulate in fibra sintetica classe G4, in opzione filtro efficienza F7 su aria esterna. Regolatore di velocità plug and play wireless incluso. Bypass automatico incluso. Installazione orizzontale-verticale-destra-sinistra Efficienza termica pari al 77,1% Portata aria (mc/h) 250 Pressione statica utile (pa) 100 Potenza nominale (W) 50 Dimensioni (mm) 900 x 580 x 268 Peso (kg) 14 Livello di potenza sonora (LWA) in [dB(A)] 50 Azionamento a velocità multiple | K 1006 25 K 1006 26 K 1006 27 |  |  |