| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistema di riscaldamento e raffrescamento radiante a soffitto/parete Herz Nuvola Tech Pannelli da soffitto e parete per riscaldamento e climatizzazione radiante. Il pannello con dorsali dinamiche interne in tubo multistrato e collettore integrato è formato da una lastra in cartongesso da 15 mm dove sono prealloggiati a passo 50 mm i tubi PE-Xc 10x1 con barriera ossigeno EVOH secondo DIN 4726 e uno strato isolante in EPS 150 da 30 mm a Marchio CE, con RD= 0,85 m²K/W e λD= 0,035 W/mK per formare un’unica struttura da installare da parte del cartongessista in collaborazione con l’installatore idraulico. Componibile nei suoi vari formati facile da installare, evita ponti termici e acustici. Collegamento con attacchi a pressare o stringere da 20x2 mm. Disponibile in varie misure e versioni (ad alto rendimento, con spazi per corpi illuminanti, etc.) Dimensioni: 120 x 200 cm Dimensioni: 120 x 100 cm Dimensioni: 200 x 60 cm Dimensioni: 120 x 60 cm Dimensioni: 120 x 200 cm – modulo passivo senza tubi Fascia perimetrale isolante in polietilene a celle chiuse, leggero, impermeabile, imputrescibile, inattaccabile da muffe e con un’elevata resistenza alle aggressioni chimiche ed alle reazioni alcaline dei manufatti cementizi. Spessore 3,3 mm altezza 150 mm, con banda adesiva sul retro per un saldo ancoraggio alle pareti. Cassetta per collettori. Profondità di montaggio regolabile da 110 a 120 mm. Altezza della cassetta regolabile da 620 a 740 mm. Guide di fissaggio per le staffe di sostegno dei collettori regolabili, intelaiatura di montaggio e cassetta in lamiera d’acciaio zincata a fuoco. Portello e cornice laccati bianco (RAL 9010). Zoccolo alla base asportabile e regolabile, altezza 110 mm. Guida inferiore di inserimento tubi asportabile per un montaggio semplificato dei tubi in acciaio dolce e per tubi in plastica. Dimensioni : larghezza nominale 330 mm Dimensioni : larghezza nominale 440 mm Dimensioni : larghezza nominale 550 mm Dimensioni : larghezza nominale 660 mm Dimensioni : larghezza nominale 770 mm Dimensioni : larghezza nominale 880 mm Dimensioni : larghezza nominale 990 mm Dimensioni : larghezza nominale 1100 mm Dimensioni : larghezza nominale 1430 mm Set collettori per pannelli radianti a parete/soffitto e pavimento con misuratore/regolatore di flusso – DN 32 Costruito in poliammide rinforzato al 50% con fibre di vetro per avere caratteristiche meccaniche molto elevate, migliorare la resistenza agli agenti atmosferici e ridurre la formazione di condensa nell’uso in raffreddamento. Composto da un collettore di mandata con misuratori/regolatori di flusso da 6 l/min, collettore di ritorno con gruppi otturatori termostatici (M30 x 1,5), sfiato, scarico con attacco per tubo, tappi e staffe di sostegno. Diametro interno 42 mm. Derivazioni con attacchi per tubo G 3/4, collettore con filetto femmina G 1 1/4 Interasse derivazioni 45 mm. Temperatura d’esercizio massima : 70 °C Pressione d’esercizio massima : 6 bar Numero derivazioni : 2 Numero derivazioni : 3 Numero derivazioni : 4 Numero derivazioni : 5 Numero derivazioni : 6 Numero derivazioni : 7 Numero derivazioni : 8 Numero derivazioni : 9 Numero derivazioni : 10 Numero derivazioni : 11 Numero derivazioni : 12 Numero derivazioni : 13 Numero derivazioni : 14 Numero derivazioni : 15 Numero derivazioni : 16 Coppia di valvole di intercettazione con termometro A sfera, diritte, con termometro. Maniglia Rossa per mandata, Blu per ritorno. Filettate F/F Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensione : DN 25 – G 1” Distributori e Raccordi rapidi Trasparenti per tubo Multistrato e PE-X Struttura interna-esterna: Tecnopolimero con ottime resistenze alla temperatura, alle pressioni, alta resistenza alle deformazioni con minime dilatazioni al variare della temperatura. Pressione di scoppio a temperatura ambiente >20 bar. Specifiche tecniche: Baionette per tubo PE-X di colore nero. Baionette per tubo Multistrato di colore grigio. Preventore antialga Battericida di impiego industriale per circuiti di riscaldamento quali impianti a vaso aperto o pavimenti radianti e refrigerazione. | Codici vari 3 F080 03 C 8578 03 C 8578 05 C 8578 10 C 8578 15 C 8578 17 C 8578 20 C 8578 25 C 8578 30 C 8578 40 233 142 233 143 233 144 233 145 233 146 233 147 233 148 233 149 233 150 233 151 233 152 233 153 233 154 233 155 233 156 1 2201 64 1 2201 74 Codici vari 3 F090 03 |  |  |