| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regolatore climatico digitale per impianti di riscaldamento /raffreddamento Con compensazione della temperatura di mandata in base alla temperatura esterna. Ideale per la regolazione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento a pannelli radianti. Indicato per il controllo della temperatura di mandata con valvola miscelatrice con comando 3 punti 230Vac. Programmazione settimanale, 9 programmi predefiniti e 4 personalizzabili, regolazione in funzione della temperatura esterna, visualizzazione della temperatura esterna e della temperatura dell’acqua, limite di temperatura massimo e minimo, controllo della pompa, possibilità di connettere un termostato ambiente. Predisposto per l’installazione dell’antenna per l’utilizzo con termostati ambiente RF 433 MHz ed Igrostato (Antenna non inclusa). Temperatura di mandata dell’acqua 0÷100°C. Alimentazione 230Vac 50 Hz. Comando pompa: Rélé 5A 230 Vac. Comando generatore per riscaldamento: Contatto pulito 5A. Comando unità di condizionamento: Relè 5A 230 Vac. Comando valvola miscelatrice: modulante 3 Punti (2 Triacs 75W Max 230 Vac). Il Kit completo comprende: - Regolatore climatico Sonda temperatura esterna con cavo di 2 metri NTC 10 kΩ; Sonda di temperatura per acqua (mandata) con sensore cilindrico 5x45 mm con cavo di 3 metri NTC 10 kΩ; Opzione per sonda di temperatura per acqua (ritorno) Abbinabile a Crono-Termo-Igrostato wireless per il controllo del punto di rugiada in funzione raffrescamento | K 7793 23 |  |  |

| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Crono-Termo-Igrostato ambiente elettronico digitale in radiofrequenza a programmazione settimanale, per impianti di riscaldamento e di raffrescamento. Disponibili 9 programmi preimpostati e 12 personalizzabili. Visualizzazione su display LCD della temperatura ambiente e (a scelta) dell’ora o dell’umidità. Chassis di colore bianco con pannello frontale rimovibile per accedere alle batterie. Comunicazione radiofrequenza 433 MHz. Completo di 3 batterie 1,5V Alcaline LR6 (AA): autonomia di 2 anni. Campo di regolazione temperatura: 5÷37 °C. Due livelli di temperatura: regime, comfort e riduzione notturna. Antigelo (0,5÷10 °C). Funzionamento automatico o manuale. Funzioni speciali: Valore impostabile di umidità massima desiderata in ambiente; Reset, blocco dei tasti (per prevenire modifiche accidentali dei parametri impostati); Modalità vacanze provvisoria del funzionamento nei periodi di assenza. Attenzione: da utilizzarsi in accoppiamento alla centralina climatica K 7793 23. Ricevitore non incluso. Conforme Direttiva: EMC 2014/30/UE. | K 7793 25 |  |  |

| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sensore di temperatura esterna wireless per regolatore climatico K 7793 23. Un solo sensore può comunicare con più regolatori contemporaneamente. Alimentazione a batterie 2,5V, Alcaline AAA (LR03); autonomia di 5 anni. Temperatura ambiente: -10÷55°C Classe di protezione IP 45 Antenna per regolatore climatico. Per la ricezione dei segnali in radiofrequenza a 433 Mhz. Consente di connettere al regolatore climatico il Crono-Termo-Igrostato e il sensore di temperatura esterna in radiofrequenza a 433 MHz. Lunghezza cavo 3 metri, dimensioni 2x39x1,5 cm, base adesiva. | K 7793 26 K 7793 27 |  |  |