| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola di bilanciamento flangiata con valvole di misurazione A sede obliqua, corpo in ghisa duttile EN-GJS-400-15, flangia conforme alla EN 1092-2, PN16/25, verniciata in blu. Gruppo otturatore in ghisa duttile EN-GJS-400-15 con vitone che non si solleva, tenuta del vitone tramite triplo o-ring in EPDM, con indicazione del livello di preregolazione digitale. Cono della valvola rivestito in EPDM. Con 2 valvole per la misurazione della pressione e portata installate ai lati del volantino e 4 fori di scarico chiusi con tappi a vite. Caratteristica di regolazione: lineare Dati di funzionamento Modello 4218 PN16 Temperatura d’esercizio massima: 110 °C Temperatura d’esercizio minima: -10 °C Pressione d’esercizio massima: 16 bar Modello 4220 PN25 Temperatura d’esercizio massima: 110 °C Temperatura d’esercizio minima: -10 °C Pressione d’esercizio massima: 25 bar Modello 4218 Dimensioni : DN350 - kvs: 2917,6 Dimensioni : DN400 - kvs: 3854,8 Dimensioni : DN500 - kvs: 5250,6 Modello 4220 Dimensioni : DN350 - kvs: 2917,6 Dimensioni : DN400 - kvs: 3854,8 Dimensioni : DN500 - kvs: 5250,6 | 1 4218 89 1 4218 90 1 421892 1 4220 89 1 4220 90 1 422092 |  |  |