| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Filtro A sede obliqua, corpo in ottone forgiato, finitura gialla, manicotti filettati femmina, setaccio in acciaio nichel-cromo, larghezza delle maglie 0,5 mm Temperatura d’esercizio massima : 130 °C Pressione d’esercizio massima : 25 bar Dimensioni : DN 15 – 1/2” – kvs 3,1 Dimensioni : DN 20 – 3/4” – kvs 6,9 Dimensioni : DN 25 – 1” – kvs 10,4 Dimensioni: DN 32 – 1 ¼” – kvs 16,5 Dimensioni: DN 40 – 1 ½” – kvs 27,4 Dimensioni: DN 50 – 2” – kvs 36,7 Filtro A sede obliqua, corpo in ottone fuso, finitura gialla, manicotti filettati femmina, setaccio in acciaio nichel-cromo, larghezza delle maglie 0,75 mm Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 25 bar Dimensioni: DN 32 – 1 ¼” – kvs 21,5 Dimensioni: DN 40 – 1 ½” – kvs 30 Dimensioni: DN 50 – 2” – kvs 42 Pressione d’esercizio massima : 16 bar Dimensioni: DN 65 – 2 ½” – kvs 64,3 Dimensioni: DN 80 – 3” – kvs 148,6 | 1 2662 01 1 2662 02 1 2662 03 1 2662 04 1 2662 05 1 2662 06 1 4111 14 1 4111 15 1 4111 16 1 4111 17 1 4111 18 |  |  |