| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Miscelatore termostatico per acqua potabile Corpo in ottone, manopola in ABS Manopola di regolazione temperatura con scala graduata. Con filtri e valvole di ritegno sugli ingressi. Il miscelatore termostatico regola ad un valore prefissato la temperatura dell’acqua miscelando automaticamente l’acqua calda e fredda, indipendentemente dalle variazioni di pressione e temperatura dell’acqua in ingresso. Consente quindi il massimo comfort, un sensibile risparmio energetico ed evita il pericolo di scottature accidentali. I filtri e le valvole di non ritorno sono facilmente ispezionabili. PN 10 bar, temperatura max 85 °C Modelli: Miscelatore per acqua potabile con uscita laterale DN15, con attacchi F.M. G ¾ ” Portata: 25 l/min (3 bar). Campo di lavoro:38-50 °C Miscelatore per acqua potabile con uscita centrale DN15, con attacchi F.M. G ¾ ” Portata: 42 l/min (3 bar). Campo di lavoro:35-65 °C | 2 7766 51 2 7766 54 |  |  |