| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testa termostatica in versione antimanomissione. Antivandalo, antiscippo e contro azionamenti non autorizzati, con rotazione libera (no fascetta o fermi per blocco). Il volantino è realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro. Con meccanismo di fissaggio metallico e viti a brugola invisibili per garantire un'ulteriore stabilità della connessione. Resistenza alla flessione fino a 100 kg (1000 N). Con elemento sensibile a liquido (Hydrosensor). Montaggio, smontaggio e regolazione dei valori d'impiego possibile solo con un utensile speciale. Regolazione dei valori d'impiego bloccata. Con protezione antigelo automatica. La posizione della regolazione è nascosta quando bloccata. Certificazione Keymark secondo EN 215:2004/A1:2006 Valori d'impiego 8–26°C Versione con attacco M28 x 1,5 Versione con attacco M30 x 1,5 Testa termostatica in versione antimanomissione con riduzione della temperatura regolabile. Antivandalo, antiscippo e contro azionamenti non autorizzati, con rotazione libera (no fascetta o fermi per blocco). Il volantino è realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro. Con meccanismo di fissaggio metallico e viti a brugola invisibili per garantire un'ulteriore stabilità della connessione. Resistenza alla flessione fino a 100 kg (1000 N). Con elemento sensibile a liquido (Hydrosensor). Montaggio, smontaggio e regolazione dei valori d'impiego possibile solo con un utensile speciale. Regolazione dei valori d'impiego bloccata. Con protezione antigelo automatica. La posizione della regolazione è nascosta quando bloccata. La temperatura massima bloccata può essere ridotta dall'esterno di 10 °C senza dover modificare l’impostazione di base. Valori d'impiego 8–26°C Versione con attacco M28 x 1,5 Versione con attacco M30 x 1,5 Testa termostatica in versione antimanomissione con riduzione della temperatura regolabile. Antivandalo, antiscippo e contro azionamenti non autorizzati, con rotazione libera (no fascetta o fermi per blocco). Il volantino è realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro. Con meccanismo di fissaggio metallico e viti a brugola invisibili per garantire un'ulteriore stabilità della connessione. Resistenza alla flessione fino a 100 kg (1000 N). Con elemento sensibile a liquido (Hydrosensor). Montaggio, smontaggio e regolazione dei valori d'impiego possibile solo con un utensile speciale. Regolazione dei valori d'impiego bloccata. Con protezione antigelo automatica. La posizione della regolazione è nascosta quando bloccata. La temperatura massima bloccata può essere ridotta dall'esterno di 4 °C senza dover modificare l’impostazione di base. Valori d'impiego 8–26°C Versione con attacco M28 x 1,5 Versione con attacco M30 x 1,5 | 1 9860 10 1 9860 98 1 9861 10 1 9861 98 1 9861 40 1 9861 48 |  |  |