| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola di zona per il controllo della temperatura ambiente e temperatura impianto radiante Kit premontato per il controllo individuale della temperatura ambiente tramite riscaldamento a pavimento con limitazione simultanea della temperatura di ritorno. Prima che il flusso di alimentazione raggiunga il corpo valvola, è necessario far passare metà del circuito di riscaldamento a pavimento. Il flusso del mezzo di riscaldamento è controllato dalla testa termostatica, che si attiva con l'inserto termostatico integrato. La temperatura del mezzo riscaldante viene trasmessa dal corpo valvola al sensore di temperatura del limitatore di temperatura di ritorno. Se la temperatura di setpoint viene superata, il limitatore di temperatura di ritorno chiude la valvola, se la temperatura scende al di sotto della temperatura di setpoint, la valvola si apre. DN 20 Temperatura di mandata massima 70 °C Pressione differenziale massima sulla valvola 20 kPa Campo di regolazione del limitatore di temperatura 25-45 °C Versione con placca di copertura bianca Valvola di zona per il controllo della temperatura ambiente a distanza e temperatura impianto radiante Kit premontato per il controllo individuale della temperatura ambiente tramite riscaldamento a pavimento con limitazione simultanea della temperatura di ritorno. Prima che il flusso di alimentazione raggiunga il corpo valvola, è necessario far passare metà del circuito di riscaldamento a pavimento. Il flusso del mezzo di riscaldamento è controllato dalla testa termostatica con regolazione a distanza, che attiva l'inserto termostatico integrato. La temperatura del mezzo riscaldante viene trasmessa dal corpo valvola al sensore di temperatura del limitatore di temperatura di ritorno. Se la temperatura di setpoint viene superata, il limitatore di temperatura di ritorno chiude la valvola, se la temperatura scende al di sotto della temperatura di setpoint, la valvola si apre. DN 20 Temperatura di mandata massima 70 °C Pressione differenziale massima sulla valvola 20 kPa Campo di regolazione del limitatore di temperatura 30-60 °C Versione con placca di copertura bianca Versione con placca di copertura cromata | 1 8100 30 1 8100 10 1 8100 11 |  |  |