| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regolatore di pressione differenziale a taratura fissa Regolatore proporzionale per mantenere costante la pressione differenziale con attacchi filettati maschio a tenuta piana, a sede diritta. Corpo in ottone resistente alla corrosione (CR), finitura gialla, membrane ed o-ring in EPDM; con capillare da 1000 mm. Pressione differenziale fissa a 230 mbar. Con 2 fori da 1/4 per le valvole di misurazione della pressione differenziale, chiusi con tappi a vite. Temperatura d’esercizio massima : 130 °C; 110 °C (DN40-50) Pressione d’esercizio massima : 16 bar Pressione differenziale massima sulla valvola : 2 bar Temperatura minima di lavoro 2 °C (acqua pura); -20 °C (con protezione antigelo) Dimensioni : DN 15 – 3/4” G – Kvs 2,66 m3/h Dimensioni : DN 20 – 1” G – Kvs 4,36 m3/h Dimensioni : DN 25 – 1 1/4” – Kvs 5,38 m3/h Dimensioni : DN 32 – 1 1/2” – Kvs 9,48 m3/h Dimensioni : DN 40 – 1 3/4” – Kvs 14,95 m3/h Dimensioni : DN 40 – 2 3/8” – Kvs 14,95 m3/h Versione con attacchi filettati femmina Pressione d’esercizio massima: 25 bar Pressione differenziale fissa a 230 mbar. Dimensioni : DN 15 – 1/2 – Kvs 2,66 m3/h Dimensioni : DN 20 – 3/4 – Kvs 4,36 m3/h Dimensioni : DN 25 – 1 – Kvs 5,38 m3/h Dimensioni : DN 32 – 5/4 – Kvs 9,48 m3/h Dimensioni : DN 40 – 1 1/2 – Kvs 14,95 m3/h Dimensioni : DN 40 – 2 – Kvs 14,95 m3/h Pressione differenziale fissa a 130 mbar. Dimensioni : DN 15 – 1/2 – Kvs 2,66 m3/h Pressione differenziale fissa a 230 mbar. Versione con attacchi filettati maschio Pressione d’esercizio massima: 16 bar Dimensioni : DN 15 – 3/4” G – Kvs 2,66 m3/h Pressione differenziale fissa a 130 mbar. Versione con attacchi filettati maschio Pressione d’esercizio massima: 16 bar Dimensioni : DN 15 – 3/4” G – Kvs 2,66 m3/h | 1 4002 21 1 4002 22 1 4002 23 1 4002 24 1 4002 25 1 4002 26 1 4202 21 1 4202 22 1 4202 23 1 4202 24 1 4202 25 1 4202 26 1 4202 01 1 4002 59 1 4012 01 |  |  |
|  | Regolatore di pressione differenziale a taratura fissa con valvola di zona integrata Regolatore proporzionale per mantenere costante la pressione differenziale con attacchi filettati maschio a tenuta piana, a sede diritta. Con valvola di zona integrata. Corpo in ottone resistente alla corrosione (CR), finitura gialla, membrane ed o-ring in EPDM; con capillare da 1000 mm. Pressione differenziale fissa a 230 mbar. Con 2 fori da 1/4 per le valvole di misurazione della pressione differenziale, chiusi con tappi a vite. Temperatura d’esercizio massima : 130 °C; 110 °C (DN40-50) Pressione d’esercizio massima : 16 bar Pressione differenziale massima sulla valvola : 2 bar Temperatura minima di lavoro 2 °C (acqua pura); -20 °C (con protezione antigelo) Attacco per attuatore termoelettrico M28 x 1,5 Dimensioni : DN 15 – 3/4” G – Kvs 2,66 m3/h Dimensioni : DN 20 – 1” G – Kvs 4,36 m3/h Dimensioni : DN 25 – 1 1/4” – Kvs 5,38 m3/h Dimensioni : DN 32 – 1 1/2” – Kvs 9,48 m3/h Dimensioni : DN 40 – 1 3/4” – Kvs 14,95 m3/h Dimensioni : DN 40 – 2 3/8” – Kvs 14,95 m3/h Pressione differenziale fissa a 500 mbar. Dimensioni : DN 15 – 3/4” G – Kvs 2,66 m3/h Dimensioni : DN 20 – 1” G – Kvs 4,36 m3/h Dimensioni : DN 25 – 1 1/4” – Kvs 5,38 m3/h Dimensioni : DN 32 – 1 1/2” – Kvs 9,48 m3/h Dimensioni : DN 40 – 1 3/4” – Kvs 14,95 m3/h Dimensioni : DN 40 – 2 3/8” – Kvs 14,95 m3/h Pressione differenziale fissa a 130 mbar. Dimensioni : DN 15 – 3/4” G – Kvs 2,66 m3/h Versione con attacchi filettati femmina Pressione d’esercizio massima: 25 bar Pressione differenziale fissa a 230 mbar. Dimensioni : DN 15 – 1/2 – Kvs 2,66 m3/h Dimensioni : DN 20 – 3/4 – Kvs 4,36 m3/h Dimensioni : DN 25 – 1 – Kvs 5,38 m3/h Dimensioni : DN 32 – 5/4 – Kvs 9,48 m3/h Dimensioni : DN 40 – 1 1/2 – Kvs 14,95 m3/h Dimensioni : DN 40 – 2 – Kvs 14,95 m3/h Pressione differenziale fissa a 500 mbar. Dimensioni : DN 15 – 1/2 – Kvs 2,66 m3/h Dimensioni : DN 20 – 3/4 – Kvs 4,36 m3/h Dimensioni : DN 25 – 1 – Kvs 5,38 m3/h Dimensioni : DN 32 – 5/4 – Kvs 9,48 m3/h Dimensioni : DN 40 – 1 1/2 – Kvs 14,95 m3/h Dimensioni : DN 40 – 2 – Kvs 14,95 m3/h Pressione differenziale fissa a 130 mbar. Dimensioni : DN 15 – 1/2 – Kvs 2,66 m3/h | 1 4002 81 1 4002 82 1 4002 83 1 4002 84 1 4002 85 1 4002 86 1 4002 91 1 4002 92 1 4002 93 1 4002 94 1 4002 95 1 4002 96 1 4002 11 1 4202 81 1 4202 82 1 4202 83 1 4202 84 1 4202 85 1 4202 86 1 4202 91 1 4202 92 1 4202 93 1 4202 94 1 4202 95 1 4202 96 1 4202 11 |  |  |