| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola di bilanciamento per acqua potabile con caratteristica equipercentuale e valvole di misurazione. A sede diritta, finitura gialla, manicotto F / manicotto F, con vitone che non si solleva, tenuta del vitone tramite doppio O-ring, preregolazione mediante limitazione della corsa con vite interna, indicazione digitale del livello di preregolazione visibile nella finestra del volantino. Due valvole di misurazione sono montate ai lati del volantino. Temperatura d’esercizio massima : 85 °C Pressione d’esercizio massima : 25 bar Dimensioni : DN 15 – 1/2" Dimensioni : DN 20 – 3/4” Dimensioni : DN 25 – 1” Dimensioni : DN 32 – 1 1/4” Dimensioni : DN 40 – 1 1/2” Dimensioni : DN 50 – 2” | 2 4217 71 2 4217 72 2 4217 73 2 4217 74 2 4217 75 2 4217 76 |  |  |