| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Servomotore HERZ per valvole di regolazione forza di azionamento 500 N Alimentazione 230 V. Controllo: 2 punti o 3 punti, tensione nominale 100-240 V, corsa 15 mm, direzione di movimento regolabile, tempo di azionamento 150 s/15 mm, classe di protezione IP54, assorbimento durante il funzionamento 2 W. Per la selezione delle valvole idonee consultare la tabella nella scheda tecnica. Montaggio sulla valvola in verticale e orizzontale, non sotto la valvola. Alimentazione 24 V AC/DC. Controllo: modulante, corsa 15 mm, campo di regolazione 2-10 V, con segnale di feedback di posizione, caratteristica lineare, direzione di movimento regolabile, tempo di azionamento 150 s/15 mm, classe di protezione IP54, assorbimento durante il funzionamento 1 W, adattamento automatico alla corsa della valvola. Per la selezione delle valvole idonee consultare la tabella nella scheda tecnica. Montaggio sulla valvola in verticale e orizzontale, non sotto la valvola. Alimentazione 24 V AC/DC. Controllo: 2 punti o 3 punti, corsa 15 mm, campo di regolazione 2-10 V, con segnale di feedback di posizione, caratteristica lineare, direzione di movimento regolabile, tempo di azionamento 150 s/15 mm, classe di protezione IP54, assorbimento durante il funzionamento 1 W, adattamento automatico alla corsa della valvola. Per la selezione delle valvole idonee consultare la tabella nella scheda tecnica. Montaggio sulla valvola in verticale e orizzontale, non sotto la valvola. | F 7712 81 F 7712 90 F 7712 95 |  |  |
|  | Servomotore HERZ per valvole di regolazione forza di azionamento 1000 N Alimentazione 230 V. Controllo: 2 punti o 3 punti, tensione nominale 100-240 V, corsa 20 mm, direzione di movimento regolabile, tempo di azionamento 150 s/20 mm, classe di protezione IP54, assorbimento durante il funzionamento 2 W. Per la selezione delle valvole idonee consultare la tabella nella scheda tecnica. Montaggio sulla valvola in verticale e orizzontale, non sotto la valvola. Alimentazione 24 V AC/DC. Controllo: modulante, corsa 20 mm, campo di regolazione 2-10 V, con segnale di feedback di posizione, caratteristica lineare, direzione di movimento regolabile, tempo di azionamento 150 s/20 mm, classe di protezione IP54, assorbimento durante il funzionamento 1,5 W, adattamento automatico alla corsa della valvola. Per la selezione delle valvole idonee consultare la tabella nella scheda tecnica. Montaggio sulla valvola in verticale e orizzontale, non sotto la valvola. Alimentazione 24 V AC/DC. Controllo: 2 punti o 3 punti, corsa 20 mm, campo di regolazione 2-10 V, con segnale di feedback di posizione, caratteristica lineare, direzione di movimento regolabile, tempo di azionamento 150 s/20 mm, classe di protezione IP54, assorbimento durante il funzionamento 1,5 W, adattamento automatico alla corsa della valvola. Per la selezione delle valvole idonee consultare la tabella nella scheda tecnica. Montaggio sulla valvola in verticale e orizzontale, non sotto la valvola | F 7712 82 F 7712 91 F 7712 96 |  |  |

| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Servomotore HERZ per valvole di regolazione forza di azionamento 2500 N Alimentazione 230 V. Controllo: 2 punti o 3 punti, tensione nominale 100-240 V, corsa 40 mm, direzione di movimento regolabile, tempo di azionamento 150 s/40 mm, classe di protezione IP54, assorbimento durante il funzionamento 2 W. Per la selezione delle valvole idonee consultare la tabella nella scheda tecnica. Montaggio sulla valvola in verticale e orizzontale, non sotto la valvola. Alimentazione 24 V AC/DC. Controllo: modulante, corsa 40 mm, campo di regolazione 2-10 V, con segnale di feedback di posizione, caratteristica lineare, direzione di movimento regolabile, tempo di azionamento 150 s/40 mm, classe di protezione IP54, assorbimento durante il funzionamento 4 W, adattamento automatico alla corsa della valvola. Per la selezione delle valvole idonee consultare la tabella nella scheda tecnica. Montaggio sulla valvola in verticale e orizzontale, non sotto la valvola. Alimentazione 24 V AC/DC. Controllo: 2 punti o 3 punti, corsa 15 mm, campo di regolazione 2-10 V, con segnale di feedback di posizione, caratteristica lineare, direzione di movimento regolabile, tempo di azionamento 150 s/15 mm, classe di protezione IP54, assorbimento durante il funzionamento 2,5 W, adattamento automatico alla corsa della valvola. Per la selezione delle valvole idonee consultare la tabella nella scheda tecnica. Montaggio sulla valvola in verticale e orizzontale, non sotto la valvola. | F 7712 84 F 7712 92 F 7712 98 |  |  |