| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistema di riscaldamento e raffrescamento radiante a soffitto a quadrotti Herz Nuvola Square Pannelli da soffitto per riscaldamento e climatizzazione radiante. Il pannello è un quadrotto in gesso o metallo costituito da uno strato isolante dove viene inserito un diffusore metallico preformato per l’alloggiamento a passo 100 mm dei tubi PE-X 8x1 con barriera ossigeno EVOH secondo DIN 4726, uno strato di tessuto non tessuto e una parte terminale a vista in gesso o metallo da 10 mm. I quadrotti vanno inseriti in un’unica struttura da installare da parte del cartongessista in collaborazione con l’installatore idraulico. Componibile e facile da installare. Collegamento delle tubazioni con attacchi a innesto rapido o a stringere e pressare. Disponibile in varie versioni personalizzabili nella finitura esterna. Versione in gesso Dimensioni: 60 x 60 cm Dimensioni: 60 x 60 cm – modulo passivo senza tubi Versione in metallo Dimensioni: 60 x 60 cm Dimensioni: 60 x 60 cm – modulo passivo senza tubi Set collettori per pannelli radianti a parete/soffitto e pavimento con misuratore/regolatore di flusso – DN 32 Costruito in poliammide rinforzato al 50% con fibre di vetro per avere caratteristiche meccaniche molto elevate, migliorare la resistenza agli agenti atmosferici e ridurre la formazione di condensa nell’uso in raffreddamento. Composto da un collettore di mandata con misuratori/regolatori di flusso da 6 l/min, collettore di ritorno con gruppi otturatori termostatici (M30 x 1,5), sfiato, scarico con attacco per tubo, tappi e staffe di sostegno. Diametro interno 42 mm. Derivazioni con attacchi per tubo G 3/4, collettore con filetto femmina G 1 1/4 Interasse derivazioni 45 mm. Temperatura d’esercizio massima : 70 °C Pressione d’esercizio massima : 6 bar Numero derivazioni : 2 Numero derivazioni : 3 Numero derivazioni : 4 Numero derivazioni : 5 Numero derivazioni : 6 Numero derivazioni : 7 Numero derivazioni : 8 Numero derivazioni : 9 Numero derivazioni : 10 Numero derivazioni : 11 Numero derivazioni : 12 Numero derivazioni : 13 Numero derivazioni : 14 Numero derivazioni : 15 Numero derivazioni : 16 Coppia di valvole di intercettazione con termometro A sfera, diritte, con termometro. Maniglia Rossa per mandata, Blu per ritorno. Filettate F/F Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensione : DN 25 – G 1” Distributori e Raccordi rapidi Trasparenti per tubo Multistrato e PE-X Struttura interna-esterna: Tecnopolimero con ottime resistenze alla temperatura, alle pressioni, alta resistenza alle deformazioni con minime dilatazioni al variare della temperatura. Pressione di scoppio a temperatura ambiente >20 bar. Specifiche tecniche: Baionette per tubo PE-X di colore nero. Baionette per tubo Multistrato di colore grigio. Preventore antialga Battericida di impiego industriale per circuiti di riscaldamento quali impianti a vaso aperto o pavimenti radianti e refrigerazione. | 3 F087 01 3 F087 02 3 F087 03 3 F087 04 233 142 233 143 233 144 233 145 233 146 233 147 233 148 233 149 233 150 233 151 233 152 233 153 233 154 233 155 233 156 1 2201 64 1 2201 74 Codici vari 3 F090 03 |  |  |