Modello Multikal

| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Set collettori per pannelli radianti a parete/soffitto e pavimento con misuratore/regolatore di flusso – DN 25 Costruito in poliammide rinforzato al 50% con fibre di vetro per avere caratteristiche meccaniche molto elevate, migliorare la resistenza agli agenti atmosferici e ridurre la formazione di condensa nell’uso in raffreddamento. Composto da un collettore di mandata con misuratori/regolatori di flusso da 5 l/min, collettore di ritorno con gruppi otturatori termostatici (M30 x 1,5), valvole a sfera con termometri su mandata e ritorno, sfiato, scarico con attacco per tubo, tappi e staffe di sostegno. Derivazioni con attacchi per tubo G 3/4, interasse 45 mm. Collettore con filetto femmina G 1” Interasse derivazioni 45 mm. Temperatura d’esercizio massima: 70 °C Pressione d’esercizio massima: 6 bar Numero derivazioni: 2 Numero derivazioni: 3 Numero derivazioni: 4 Numero derivazioni: 5 Numero derivazioni: 6 Numero derivazioni: 7 Numero derivazioni: 8 Numero derivazioni: 9 Numero derivazioni: 10 Numero derivazioni: 11 Numero derivazioni: 12 Guscio isolante Composto da una lastra di isolante con allumino riflettente pre-forata e lati interni con strisce adesive. L’isolante va avvolto sul collettore prima del montaggio sulle staffe. Con ogni lastra è possibile isolare la barra di 1 collettore fino a 18 derivazioni | 233 042 233 043 233 044 233 045 233 046 233 047 233 048 233 049 233 050 233 051 233 052 K 8532 02 |  |  |

Modello Bycalor

| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Set collettori per pannelli radianti a parete/soffitto e pavimento con misuratore/regolatore di flusso – DN 25 Costruito con moduli in poliammide rinforzato al 50% con fibre di vetro per avere caratteristiche meccaniche molto elevate, migliorare la resistenza agli agenti atmosferici e ridurre la formazione di condensa nell’uso in raffreddamento. Composto da un collettore di mandata con misuratori/regolatori di flusso da 6 l/min, collettore di ritorno con gruppi otturatori termostatici (M30 x 1,5), termometri su mandata e ritorno, sfiato, scarico con attacco per tubo, tappi e staffe di sostegno. Derivazioni con attacchi per tubo G 3/4, interasse 45 mm. Collettore con dado libero G 1” Interasse derivazioni 45 mm. Temperatura d’esercizio massima: 70 °C Pressione d’esercizio massima: 6 bar Numero derivazioni: 2 Numero derivazioni: 3 Numero derivazioni: 4 Numero derivazioni: 5 Numero derivazioni: 6 Numero derivazioni: 7 Numero derivazioni: 8 Numero derivazioni: 9 Numero derivazioni: 10 Numero derivazioni: 11 Numero derivazioni: 12 Numero derivazioni: 13 Guscio isolante Il kit è composto dalla parte isolante per le 2 barre e dai gusci di testa e fine. Con ogni kit è possibile isolare un collettore fino a 12 derivazioni, per dimensioni superiori è possibile acquistare solo le singole parti. | 233 102 233 103 233 104 233 105 233 106 233 107 233 108 233 109 233 110 233 111 233 112 233 113 233 125 |  |  |

Modello Eurokal

| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Set collettori per pannelli radianti a parete/soffitto e pavimento con misuratore/regolatore di flusso – DN 32 Costruito con moduli in poliammide rinforzato al 50% con fibre di vetro per avere caratteristiche meccaniche molto elevate, migliorare la resistenza agli agenti atmosferici e ridurre la formazione di condensa nell’uso in raffreddamento. Composto da un collettore di mandata con misuratori/regolatori di flusso da 6 l/min, collettore di ritorno con gruppi otturatori termostatici (M30 x 1,5), termometri su mandata e ritorno, sfiato, scarico con attacco per tubo, tappi e staffe di sostegno. Derivazioni con attacchi per tubo G 3/4, interasse 45 mm. Collettore con attacco femmina G 1 1/4” Interasse derivazioni 45 mm. Temperatura d’esercizio massima: 70 °C Pressione d’esercizio massima: 6 bar Numero derivazioni: 2 Numero derivazioni: 3 Numero derivazioni: 4 Numero derivazioni: 5 Numero derivazioni: 6 Numero derivazioni: 7 Numero derivazioni: 8 Numero derivazioni: 9 Numero derivazioni: 10 Numero derivazioni: 11 Numero derivazioni: 12 Numero derivazioni: 13 Numero derivazioni: 14 Numero derivazioni: 15 Numero derivazioni: 16 Guscio isolante Il kit è composto dalla parte isolante per le 2 barre e dai gusci di testa e fine. Con ogni kit è possibile isolare un collettore fino a 12 derivazioni, per dimensioni superiori è possibile acquistare solo le singole parti. | 233 142 233 143 233 144 233 145 233 146 233 147 233 148 233 149 233 150 233 151 233 152 233 153 233 154 233 155 233 156 233 125 |  |  |

Modello Combi

| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Set collettori per pannelli radianti a parete/soffitto e pavimento industriali con misuratore/regolatore di flusso – DN 40 Costruito con moduli in poliammide rinforzato al 50% con fibre di vetro per avere caratteristiche meccaniche molto elevate, migliorare la resistenza agli agenti atmosferici e ridurre la formazione di condensa nell’uso in raffreddamento. Composto da un collettore di mandata con misuratori/regolatori di flusso da 4 a 20 l/min, collettore di ritorno con gruppi di regolazione manuale, termometri su mandata e ritorno, sfiato, scarico con attacco per tubo, tappi e staffe di sostegno. Derivazioni con attacchi per tubo G 3/4, interasse 65 mm. Collettore con attacco femmina G 1 1/4” Interasse derivazioni 65 mm. Temperatura d’esercizio massima: 70 °C Pressione d’esercizio massima: 6 bar Numero derivazioni: 2 Numero derivazioni: 3 Numero derivazioni: 4 Numero derivazioni: 5 Numero derivazioni: 6 Numero derivazioni: 7 Numero derivazioni: 8 Numero derivazioni: 9 Numero derivazioni: 10 Numero derivazioni: 11 Numero derivazioni: 12 Numero derivazioni: 13 Numero derivazioni: 14 Numero derivazioni: 15 Numero derivazioni: 16 Guscio isolante Il kit è composto dalla parte isolante per le 2 barre e dai gusci di testa e fine. Con ogni kit è possibile isolare un collettore fino a 12 derivazioni, per dimensioni superiori è possibile acquistare solo le singole parti. | 233 162 233 163 233 164 233 165 233 166 233 167 233 168 233 169 233 170 233 171 233 172 233 173 233 174 233 175 233 176 233 135 |  |  |