| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mini accumulo inerziale da 20 litri con distributore a zone la cui funzione permette di lavorare in modalità bivalente, ovvero con pompa di calore e una fonte energetica integrativa. La sua conformazione favorisce il funzionamento della pompa di calore per coprire il fabbisogno termico garantendone una modulazione ottimizzata e l’intervento della fonte energetica ausiliaria a supporto per i picchi di carico termico. Nella camera di entrata è integrato un sistema di separazione aria automatico. Il modulo verticale funge da separatore idraulico e da distributore a 2 zone. Il diaframma interno e la configurazione degli attacchi secondari permettono una corretta stratificazione del fluido impedendo il mescolamento tra i due livelli di temperatura. È fornito di valvola di sfiato aria automatico e pozzetto porta sonda nella parte superiore, e di manicotto di scarico nella parte inferiore. Isolato termicamente con EPP 40 g/l sp. 30 mm.- λ 0,036 W / m*k (10°C) Portata max. 2,8 m3/h Temperatura max di esercizio 100 °C Pressione max di esercizio 6 bar Capacità 20 lt Materiale collettore Acciaio ST 37.1 Peso 21 kg Mini accumulo inerziale da 40 litri con distributore a zone la cui funzione permette di lavorare in modalità bivalente, ovvero con pompa di calore e una fonte energetica integrativa. La sua conformazione favorisce il funzionamento della pompa di calore per coprire il fabbisogno termico garantendone una modulazione ottimizzata e l’intervento della fonte energetica ausiliaria a supporto per i picchi di carico termico. Nella camera di entrata è integrato un sistema di separazione aria automatico. Il modulo verticale funge da separatore idraulico e da distributore a 2 zone. Il diaframma interno e la configurazione degli attacchi secondari permettono una corretta stratificazione del fluido impedendo il mescolamento tra i due livelli di temperatura. È fornito di valvola di sfiato aria automatico e pozzetto porta sonda nella parte superiore, e di manicotto di scarico nella parte inferiore. Isolato termicamente con EPP 40 g/l sp. 30 mm.- λ 0,036 W / m*k (10°C) Portata max. 2,8 m3/h Temperatura max di esercizio 100 °C Pressione max di esercizio 6 bar Capacità 40 lt Materiale collettore Acciaio ST 37.1 Peso 43 kg | K49017080 K49017081 |  |  |

| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mini accumulo inerziale da 50 litri con distributore a zone la cui funzione permette di lavorare in modalità bivalente, ovvero con pompa di calore e una fonte energetica integrativa. La sua conformazione favorisce il funzionamento della pompa di calore per coprire il fabbisogno termico garantendone una modulazione ottimizzata e l’intervento della fonte energetica ausiliaria a supporto per i picchi di carico termico. Nella camera di entrata è integrato un sistema di separazione aria automatico. Il modulo verticale funge da separatore idraulico e da distributore a 2 zone. Il diaframma interno e la configurazione degli attacchi secondari permettono una corretta stratificazione del fluido impedendo il mescolamento tra i due livelli di temperatura. È fornito di valvola di sfiato aria automatico e pozzetto porta sonda nella parte superiore, e di manicotto di scarico nella parte inferiore. Isolato termicamente con EPP 40 g/l sp. 30 mm.- λ 0,036 W / m*k (10°C) Portata max. 4,5 m3/h Temperatura max di esercizio 100 °C Pressione max di esercizio 3 bar Capacità 50 lt Materiale collettore Acciaio S235 Peso 31 kg | K49017084 |  |  |