| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Modulo di produzione istantanea di acqua calda sanitaria (20 l/min) con scambiatore di calore saldobrasato AISI 316 (superficie 0,882 mq). Ingresso lato primario con valvola a sfera 1" con maniglia rossa, valvola miscelatrice termostatica con bulbo sensibile in uscita per taratura temperatura ACS, circolatore a 3 velocità, valvola di non ritorno, valvola a sfera 1" con maniglia blu in uscita primario. Ingresso AFS lato secondario con valvola a sfera 3/4" con maniglia blu, rubinetto carico-scarico ½”, flussostato, valvola di ritegno, valvola a sfera 3/4" con maniglia rossa in uscita lato secondario. Telaio coibentato. Temperatura max. di esercizio 90 °C. Pressione max. di esercizio 6 bar. Portata massima mandata primario 1480 l/h. Portata massima uscita secondario (ACS) 30 l/min. Kit ricircolo sanitario, composto da: circolatore, valvola di ritegno, kit tubazioni in rame. Il modulo è completo di isolamento in EPP nero di densità 40 g/l Modulo di produzione istantanea di acqua calda sanitaria (35 l/min) con scambiatore di calore saldobrasato AISI 316 316 (superficie 1,76 mq). Ingresso lato primario con valvola a sfera 1" con maniglia rossa, valvola miscelatrice termostatica con bulbo sensibile in uscita per taratura temperatura ACS, circolatore a 3 velocità, valvola di non ritorno, valvola a sfera 1" con maniglia blu in uscita primario. Ingresso AFS lato secondario con valvola a sfera 3/4" con maniglia blu, rubinetto carico-scarico ½”, flussostato, valvola di ritegno, valvola a sfera 3/4" con maniglia rossa in uscita lato secondario. Telaio coibentato. Temperatura max. di esercizio 90 °C. Pressione max. di esercizio 6 bar. Portata massima mandata primario 1700 l/h. Portata massima uscita secondario (ACS) 40 l/min. Kit ricircolo sanitario, composto da: circolatore, valvola di ritegno, kit tubazioni in rame. Il modulo è completo di isolamento in EPP nero di densità 40 g/l. Modulo di produzione istantanea di acqua calda sanitaria (40 l/min) Modulo di produzione istantanea di acqua calda sanitaria con regolazione elettronica e scambiatore a piastre saldobrasate in acciaio inox (superficie 1,76 mq). La regolazione della temperatura dell’acqua calda sanitaria (secondario) avviene modulando la portata del fluido vettore primario tramite circolatore ad alta efficienza a portata variabile comandato dal regolatore elettronico MFWC con controllo PWM. Portata massima mandata primario 1950 l/h. Portata massima uscita secondario (ACS) 44 l/min. Disponibile un kit di ricircolo acqua calda sanitaria. Il modulo è completo di isolamento in EPP nero di densità 40 g/l. | K49060450 K49060468 K49060463 |  |  |

| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Modulo di produzione istantanea di acqua calda sanitaria (60 l/min) Modulo di produzione istantanea di acqua calda sanitaria con regolazione elettronica e scambiatore a piastre saldobrasate in acciaio inox (superficie 3 mq). La regolazione della temperatura dell’acqua calda sanitaria (secondario) avviene modulando la portata del fluido vettore primario tramite circolatore ad alta efficienza a portata variabile comandato dal regolatore elettronico LFWC con controllo PWM. Portata massima mandata primario 3600 l/h. Portata massima uscita secondario (ACS) 110 l/min. Disponibile un kit di ricircolo acqua calda sanitaria. Il modulo è completo di isolamento in EPP nero di densità 40 g/l. | K49060460 |  |  |