| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistema di riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento Herz PaviSlim Black. Il sistema è composto dai seguenti articoli: Pannello PaviSlim Black in EPS con Grafite preformato con microbugne – per sistemi ribassati con livelline fluide a basso spessore Pannello isolante per sistemi radianti a pavimento, realizzato in polistirene espanso sinterizzato EPS a conducibilità termica migliorata (grafite), accoppiato con un film termoformato nero in polistirene laminato HIPS con spessore pari a 650 μm. Il pannello è marcato CE ed è idoneo a sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento ed il raffrescamento integrati nelle strutture secondo le norme UNI EN 1264. La foglia termoformata in HIPS con spessore pari a 650 μm garantisce un’ottima pedonabilità e grazie al sormonto da 5 cm assicura il corretto assemblaggio dei pannelli, soprattutto nel caso di utilizzo di livelline fluide a basso spessore. Grazie inoltre all’altezza limitata della bugna, pari a soli 18 mm, riduce gli ingombri totali rispetto ai sistemi tradizionali. La geometria delle bugne consente passi di posa multipli di 50 mm e posa diagonale (in questo caso il passo diventa 70 mm). Con questo pannello è possibile utilizzare tubazioni con diametro 16 e 17 mm. Spessore 5 mm + 18 mm (bugna); Resistenza termica dichiarata (UNI 1264:2021): 0,16 m2K/W; Spessore 10 mm + 18 mm (bugna); Resistenza termica dichiarata (UNI 1264:2021): 0,30 m2K/W; Conducibilità termica dichiarata (EN 12667): 0,030 W/mK; Sollecitazione a compressione al 10% della deformazione (UNI EN 826): > 400 kPa; Assorbimento d’acqua a lungo periodo (UNI EN 12087): < 5%; Reazione al fuoco (EN13501-1) euroclasse E. Fascia perimetrale isolante in polietilene a celle chiuse, leggero, impermeabile, imputrescibile, inattaccabile da muffe e con un’elevata resistenza alle aggressioni chimiche ed alle reazioni alcaline dei manufatti cementizi. Spessore 8 mm altezza 100 mm, con foglio in PE saldato su un lato per la protezione dalle infiltrazioni del massetto di copertura, con banda adesiva sul retro per un saldo ancoraggio alle pareti. Tubo multistrato Herz Pipefix PE-RT/Al/PE-HD dimensioni 16 x 2 mm, composto da un’anima metallica di alluminio dello spessore di 0,2 mm saldata testa a testa longitudinalmente, rivestita internamente con polietilene a resistenza termica maggiorata ed esternamente con polietilene ad alta densità. L’alluminio oltre a dare stabilità di posa, permette una migliore conduttività termica per facilitare l’emissione del calore verso il massetto. Il polietilene interno grazie alla sua bassissima rugosità, permette all’acqua di fluire silenziosamente e con bassissime perdite di carico Elevata resa termica con conduttività di 0.43W/mK. Matassa da 200 mt. Matassa da 600 mt. Tubo Easy Play PERT – 5 strati Tubo composito flessibile a 5 strati completamente in plastica di PE-RT Tipo 1 secondo DIN EN ISO 21003/22391. La barriera all'ossigeno è conforme alla norma DIN 4726. Sorveglianza del prodotto da parte di SKZ secondo HR 3.16, conformità A220. I tubi sono testati DIN CERTCO e certificati PEOC-SYSTEM con relativi raccordi, conformità 3V217 PE-RT. Sorveglianza della produzione e del prodotto da parte di KIWA secondo BRL 5607, conformità KOMO K 13789. I tubi soddisfano la norma ISO 10508 classe 4 (riscaldamento a pavimento, 6bar) e classe 5 (radiatori ad alta temperatura, 6bar). Dimensioni 17x2 mm Matassa da 600 mt. Matassa da 240 mt. Cassetta per collettori telescopica Profondità di montaggio regolabile da 80 a 130 mm. Altezza della cassetta regolabile da 550 a 650 mm. Guide di fissaggio per le staffe di sostegno dei collettori regolabili, struttura in lamiera d’acciaio zincata a fuoco. Cornice a scomparsa con portello a filo muro laccato bianco (RAL 9010). Zoccolo alla base asportabile e regolabile. Guida inferiore di inserimento tubi asportabile per un montaggio semplificato dei tubi in acciaio dolce e per tubi in plastica. Larghezza della cassetta 400 mm Larghezza della cassetta 500 mm Larghezza della cassetta 600 mm Larghezza della cassetta 700 mm Larghezza della cassetta 850 mm Larghezza della cassetta 1000 mm Larghezza della cassetta 1200 mm Set collettori in ottone a barra dimensione 1” composto da: Collettore di mandata con misuratori/regolatori di flusso Flowmeter da 0-6 l/min per la misurazione della portata; collettore di ritorno con gruppi otturatori con guarnizione toroidale predisposti per comando tramite attuatore termoelettrico (2 punti o continuo); finitura gialla, con derivazioni disposte sfalsate, sfiato, scarico, tappo finale e due staffe di sostegno per il fissaggio a parete o nell’apposita cassetta. Attacco collettore con filetto femmina 1", attacco per tubi G 3/4. Interasse derivazioni 50 mm. Temperatura d’esercizio massima: 110 °C Pressione d’esercizio massima: 10 bar Numero derivazioni: 3 Numero derivazioni: 4 Numero derivazioni: 5 Numero derivazioni: 6 Numero derivazioni: 7 Numero derivazioni: 8 Numero derivazioni: 9 Numero derivazioni: 10 Numero derivazioni: 11 Numero derivazioni: 12 Numero derivazioni: 13 Numero derivazioni: 14 Numero derivazioni: 15 Numero derivazioni: 16 Coppia di valvole di intercettazione con termometro A sfera, diritte, con termometro. Maniglia Rossa per mandata, Blu per ritorno. Filettate F/F Temperatura d’esercizio massima: 110 °C Pressione d’esercizio massima: 10 bar Dimensione: DN 25 – G 1” Raccordo a compressione per tubo in plastica, PE-X, PB e multistrato. Versione nichelata, composto da un attacco portagomma con doppio O-ring e rondella isolante, anello di serraggio per tubo e dado G 3/4. Versione eurokonus. Temperatura d’esercizio massima: 110 °C Pressione d’esercizio massima: in base alla norma EN-1254: 1998, tabella 5 Dimensioni: G 3/4 F / ø 16 x 2 mm Dimensioni: G 3/4 F / ø 17 x 2 mm Preventore antialga Battericida di impiego industriale per circuiti di riscaldamento quali impianti a vaso aperto o pavimenti radianti e refrigerazione. Massetto autolivellante LEVEL RADIANT Massetto specifico per il sistema PaviSlim Black. È un prodotto monocomponente in polvere che si prepara con la sola aggiunta di acqua e dà origine ad un impasto cementizio fluidissimo, autolivellante, adatto alla realizzazione di lisciature ad alta resistenza e a veloce maturazione su fondi nuovi o vecchi. Il prodotto possiede una notevole capacità di aggancio su tutti i tipi di supporti che si trovano normalmente in edilizia. Per la sua particolare formulazione è adatto ad essere impiegato sia in interni che in esterni, con alcune limitazioni dovute alle caratteristiche del fondo. Consumo ca. 22/25 kg/m2 , in confezione da 25 kg. Adesivo per pannelli isolanti PaviSlim Black Rasacoll è un prodotto in polvere monocomponente di colore grigio o bianco, che con aggiunta di acqua, forma un impasto specifico sia per l’incollaggio che per la rasatura finale dei pannelli isolanti in polistirolo o in polistirene (a superficie ruvida). Consumo ca. 3,5 kg/m2, in confezione da 25 kg. | 3 F067 05 3 F067 10 3 F080 04 3 D160 20 3 D160 60 3 E171 60 3 E171 24 K 8570 40 K 8570 50 K 8570 60 K 8570 70 K 8570 85 K 8570 100 K 8570 120 1 8533 03 1 8533 04 1 8533 05 1 8533 06 1 8533 07 1 8533 08 1 8533 09 1 8533 10 1 8533 11 1 8533 12 1 8533 13 1 8533 14 1 8533 15 1 8533 16 1 2201 63 1 2201 73 1 6098 03 1 6098 04 3 F090 03 3 F090 09 3 F090 08 |  |  |