| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testa termostatica elettronica Basic Comando manuale e configurazione direttamente sull’apparecchio, ad es. per impostare il profilo di riscaldamento, la modalità Vacanza, le variazioni di temperatura e tante altre funzioni. Funzione Boost per riscaldare rapidamente l’ambiente Modalità Eco per il risparmio energetico con temperatura ridotta negli ambienti Funzione Salva-valvola per proteggere la valvola dalle incrostazioni di calcare Blocco dei comandi per proteggere l’apparecchio da un azionamento indesiderato Tensione di alimentazione: 2 batterie LR6/mignon/AA da 1,5 V (per ogni dispositivo) Durata batterie: 2 anni (tipico) Classe di protezione: IP 20 * Su richiesta, disponibili adattatori per diverse marche Con adattatore per valvole Herz M28 x 1,5 Termostato ambiente con display Basic Termostato con ampio display per la rilevazione della temperatura e umidità con funzione estate/inverno. Permette di controllare la temperatura in un unico punto quando viene associato a più teste termostatiche (max 8) e diventa quindi un punto di misurazione remoto della temperatura in caso di copriradiatori o tende che impediscano una corretta lettura della stessa nei pressi del radiatore. Non permette il controllo diretto della caldaia, per questa funzione è necessaria la Multi IO Box o l’attuatore di commutazione a 2 canali (vedere descrizione a parte). Funzionamento a batterie: 2 x 1,5 V AA LR3. Sistema di comunicazione wireless bidirezionale a 868.3-869.525 MHz. Numero max di teste termostatiche, contatti porte/finestre associabili: 8. Montaggio a parete (no incasso). Kit Wireless Basic Composto da termostato a parete con display LCD e testa termostatica elettronica (attacco M30x1,5). Comando manuale e configurazione direttamente sull’apparecchio, ad es. per impostare il profilo di riscaldamento, la modalità Vacanza, le variazioni di temperatura e tante altre funzioni. Possibile inizializzazione diretta di massimo 8 Teste Termostatiche Elettroniche per Radiatori Basic. Accoppiamento semplice con funzione “Push to Pair” (abbinabile anche con Access Point e altri dispositivi KiSEi). Frequenza: 868 MHz Distanza in campo libero: 250 m Tensione di alimentazione: 2 batterie LR6/mignon/AA da 1,5 V (per ogni dispositivo) Durata batterie: 5 anni termostato, 2 anni testa termostatica (tipico) Classe di protezione: IP 20 | K132375 K132375H K154666 K154666 + K132375 |  |  |