| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kombivalvola Regolatore di portata volumetrica con valvola di zona Valvola di regolazione indipendente dalla pressione (PICV) in ottone dezincificato CR, finitura gialla, attacchi filettati. Unità di regolazione con preregolazione, - per la limitazione della portata volumetrica ad elevata precisione di regolazione – con valvola di zona integrata, con valvole di misurazione per la pressione differenziale. Membrana ed o-ring in EPDM. Fluidi d’impiego: acqua e soluzioni glicolate con rapporto di miscelazione dal 25 al 50%. Per impianti di riscaldamento e raffreddamento - per impianti monotubo e a due tubi - regolazione della portata volumetrica con l’apposita chiave. Temperatura d'esercizio massima 130 °C (fino DN32); 110 °C (DN40-DN50) Temperatura minima di lavoro 2 °C (acqua pura); -20 °C (con protezione antigelo) Pressione differenziale massima sulla valvola 6 bar Attacco per attuatore termoelettrico M28 x 1,5 Filetto maschio, tenuta piana Pressione d'esercizio massima 25 bar Dimensioni : DN 25 – 1 1/4” – Kvs 5,6 m3/h - 700÷3300 l/h Dimensioni : DN 32 – 1 3/4” – Kvs 10,1 m3/h - 1200÷6000 l/h Dimensioni : DN 40 – 2” – Kvs 13,7 m3/h - 1500÷7500 l/h Dimensioni : DN 50 – 2 1/2” – Kvs 19 m3/h - 2400÷12000 l/h Filetto Femmina Pressione d'esercizio massima 25 bar Dimensioni : DN 25 – 1” – Kvs 5,6 m3/h - 700÷3300 l/h Dimensioni : DN 32 – 1 1/4” – Kvs 10,1 m3/h - 1200÷6000 l/h Dimensioni : DN 40 – 1 1/2” – Kvs 13,7 m3/h - 1500÷7500 l/h Dimensioni : DN 50 – 2” – Kvs 19 m3/h - 2400÷12000 l/h | 1 4406 23 1 4406 24 1 4406 25 1 4406 26 1 4206 33 1 4206 34 1 4206 35 1 4206 36 |  |  |

| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kombivalvola SMART Regolatore di portata volumetrica compatto con valvola di zona Valvola di regolazione indipendente dalla pressione (PICV) in ottone dezincificato CR, finitura gialla, attacchi filettati maschio, o femmina. Unità di regolazione con preregolazione, - per la limitazione della portata volumetrica ad elevata precisione di regolazione – con valvola di zona integrata, con valvole di misurazione per la pressione differenziale. Membrana ed o-ring in EPDM. Fluidi d’impiego: acqua e soluzioni glicolate con rapporto di miscelazione dal 25 al 50%. Per impianti di riscaldamento e raffreddamento - per impianti monotubo e a due tubi - regolazione della portata volumetrica con l’apposita chiave. Temperatura d'esercizio massima 130 °C Temperatura minima di lavoro 2 °C (acqua pura); -20 °C (con protezione antigelo) Pressione d'esercizio massima 25 bar Pressione differenziale massima sulla valvola 4/6 bar Attacco per attuatore termoelettrico M28 x 1,5 Filetto Maschio – tenuta piana Dimensioni : DN 15 LF – 3/4” G – Kvs 0,22 m3/h - 20÷120 l/h Dimensioni : DN 15 MF – 3/4” G – Kvs 0,36 m3/h - 40÷190 l/h Dimensioni : DN 15 SF – 3/4” G – Kvs 1,75 m3/h - 160÷800 l/h Dimensioni : DN 15 HF – 3/4” G – Kvs 2,62 m3/h - 240÷1200 l/h Dimensioni : DN 20 SF – 1” G – Kvs 2,62 m3/h - 240÷1200 l/h Dimensioni : DN 20 HF – 1” G – Kvs 3,54 m3/h - 400÷2000 l/h Filetto Femmina Dimensioni : DN 15 LF – 1/2" – Kvs 0,22 m3/h - 20÷120 l/h Dimensioni : DN 15 MF – 1/2” – Kvs 0,36 m3/h - 40÷190 l/h Dimensioni : DN 15 SF – 1/2” – Kvs 1,75 m3/h - 160÷800 l/h Dimensioni : DN 15 HF – 1/2” – Kvs 2,62 m3/h - 240÷1200 l/h Dimensioni : DN 20 SF– 3/4” – Kvs 2,62 m3/h - 240÷1200 l/h Dimensioni : DN 20 HF – 3/4” – Kvs 3,54 m3/h - 400÷2000 l/h NOTA: Sono disponibili versioni senza valvole di misurazione sia per la versione filettata maschio che femmina | 1 4006 30 1 4006 39 1 4006 51 1 4006 71 1 4006 52 1 4006 72 1 4206 20 1 4206 29 1 4206 01 1 4206 71 1 4206 02 1 4206 72 |  |  |