| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Additivo fluidificante per massetto A base di polimeri sintetici polifunzionali, completamente privo di cloruri, inoffensivo per le armature e le attrezzature metalliche. Non modifica il tempo di presa del calcestruzzo, conforme alle norme UNI 8145 ASTM 494-79 B, D e G. Consumo indicativo (da verificarsi con il tipo di massetto usato): circa 0,2 kg/m2. Preventore antialga Battericida di impiego industriale per circuiti di riscaldamento quali impianti a vaso aperto o pavimenti radianti e refrigerazione. Consumo indicativo: 1,5% - 2% del volume d’acqua. | 3 F090 01 3 F090 03 |  |  |