| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Attuatore termoelettrico per una regolazione su due punti o ad impulsi. Chiuso senza corrente. Tempo di intervento circa 3 minuti. Grado di protezione (in verticale) IP54. Potenza assorbita 1 W. Con funzione “First Open”. Con possibilità di installazione in qualsiasi posizione. Versione aperto senza corrente Tensione di alimentazione 230 V, 50 Hz. Con adattatore rosso per M 28 x 1,5. Tensione di alimentazione 230 V, 50 Hz. Tensione di alimentazione 24 V | 1 7708 24 1 7708 53 1 7708 52 |  |  |
|  | Attuatore termoelettrico per una regolazione su due punti o ad impulsi con microinterruttore. Chiuso senza corrente. Con adattatore rosso per M 28 x 1,5. Tempo di intervento circa 3 minuti. Grado di protezione IP 54. Potenza assorbita 1 W. Con funzione “First Open”. Con possibilità di installazione in qualsiasi posizione. Con adattatore rosso per M 28 x 1,5 Tensione di alimentazione 230 V, 50 Hz. | 1 7708 87 |  |  |
|  | Attuatore termoelettronico modulante DDC Chiuso senza corrente. Funzionamento con segnale di controllo 0…10 V, corsa 5 mm, forza 100 N, consumo 1 W, grado di protezione IP 54, con adattatore blu Funzionamento con segnale di controllo 0…10 V, corsa 6,5 mm, forza 125 N, consumo 1,2 W, grado di protezione IP 54, con adattatore blu, con funzione di riconoscimento della corsa della valvola | 1 7990 31 1 7990 32 |  |  |
|  | Adattatore tipo Herz - rosso Adattatore tipo Herz ad esecuzione alta - grigio Adattatore tipo Herz - Blu Adattatore tipo Giacomini Adattatore tipo Caleffi, Heimeir, Oventrop, Seppelfricke, Herb, Onda (M30 x 1,5) Adattatore tipo Cazzaniga, Rech, Landys & Gyr, MNG, Honeywell, Braukman Adattatore tipo Velta Adattatore tipo Viega Adattatore tipo SBK Adattatore tipo FAR Adattatore tipo Rotex | 1 7708 90 1 7708 80 1 7708 85 1 7708 93 1 7708 98 1 7708 91 1 7708 94 1 7708 84 1 7708 97 1 7708 79 1 7708 99 |  |  |