| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bollitore con circuito solare per pompe di calore mod. WP SOL Caldaia interna secondo DIN 4753 T3 e T6 Pressione di lavoro: max. 10 bar Temperatura di lavoro: max. 95 °C Scambiatore di calore tubolare smaltato con superficie di scambio maggiorata per pompe di calore da 15/18 kW e impianti solari fino a circa 6/8 mq. Risparmio energetico con isolante in poliuretano ecologico 50 mm Rivestimento in pellicola grigio argento (350 lt) Rivestimento in Eco Skin da 100 mm e PVC (600 lt) Attacchi Circolazione: 5/4“; Solare 1“ , circuito 1” filetto maschio Posizione dei sensori variabile grazie al canale sensori Termometro di alta qualità e precisione Anodo al magnesio secondo DIN 4753 Flangia Φ 180 mm Modello Capacità nominale 350 lt. area serpentina superiore 3,5 m2 , inferiore 1,2 m2 Capacità nominale 600 lt. area serpentina superiore 4,25 m2 , inferiore 1,5 m2 | W001350-610 W001600-610 |  |  |