| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bollitore solare SUNBAG Bollitore in lamiera d'acciaio smaltato secondo DIN 4753 con anodo protettivo al magnesio. Isolamento in schiuma di poliuretano da 85 mm senza CFC-HCFC, serpentini ad alta efficienza smaltati e vetrificati per garantire protezione dalla corrosione. Dotato di una flangia ø 180 mm, adatta per l'installazione di un tubo scambiatore di calore alettato, o un riscaldatore incorporato. Manicotto da 1 1/2" per la successiva installazione di una resistenza elettrica. Gruppo idraulico solare completo premontato con tutti i dispositivi di intercettazione e sicurezza dal lato solare necessari (senza vaso di espansione). Centralina solare pre-cablata con pompa a velocità variabile. Capacità nominale: 290 l Bollitore Pressione di esercizio: max. 10 bar Serpentino Pressione di esercizio: max. 10 bar Bollitore temperatura di funzionamento: max. 95 °C. Registro temperatura di esercizio: max. 110 °C. Collegamenti idrici: 1" maschio Collegamento per ricircolo: 3/4" Connessioni di riscaldamento: 1" femmina Dimensioni con Iso. (H / L / P): 1809/878/670 mm Altezza inclinata: 1870 mm Peso: 202 kg Flangia / profondità di montaggio: Ø 180/530 mm Manicotto Dimensioni e Profondità: 6/4" / 545 mm Riscaldamento superfici superiore / inferiore: 0,93 / 1,40 m² Il consumo di energia in standby secondo DIN 44532 inferiore o uguale: 1,91 kWh / 24 h Marca: EMAIL AUSTRIA Tipo: SUNBAG 300 FRMR Capacità nominale: 385 l Bollitore Pressione di esercizio: max. 10 bar Serpentino Pressione di esercizio: max. 10 bar Bollitore temperatura di funzionamento: max. 95 °C. Registro temperatura di esercizio: max. 110 °C. Collegamenti idrici: 1" maschio Collegamento per ricircolo: 3/4" Connessioni di riscaldamento: 1" femmina Dimensioni con Iso. (H / L / P): 1838/958/750 mm Altezza inclinata: 1940 mm Peso: 230 kg Flangia / profondità di montaggio: Ø 180/600 mm Manicotto Dimensioni e Profondità: 6/4" / 615 mm Riscaldamento superfici superiore / inferiore: 0,93 / 1,81 m² Il consumo di energia in standby secondo DIN 44532 inferiore o uguale: 2,38 kWh / 24 h Marca: EMAIL AUSTRIA Tipo: SUNBAG 400 FRMR | A 231 17 A 254 46 |  |  |
| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
|  | Capacità nominale: 500 l Bollitore Pressione di esercizio: max. 10 bar Serpentino Pressione di esercizio: max. 10 bar Bollitore temperatura di funzionamento: max. 95 °C. Registro temperatura di esercizio: max. 110 °C. Collegamenti idrici: 1" maschio Collegamento per ricircolo: 3/4" Connessioni di riscaldamento: 1" femmina Dimensioni con Iso. (H / L / P): 1820/998/790 mm Altezza inclinata: 1905 mm Peso: 250 kg Flangia / profondità di montaggio: Ø 180/685 mm Manicotto Dimensioni e Profondità: 6/4" / 695 mm Riscaldamento superfici superiore / inferiore: 0,96 / 1,95 m² Il consumo di energia in standby secondo DIN 44532 inferiore o uguale: 2,43 kWh / 24 h Marca: EMAIL AUSTRIA Tipo: SUNBAG 500 FRMR | A 251 22 |  |  |