| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regolatore elettronico della temperatura ambiente. Regolatore elettronico per impianti di riscaldamento con impostazioni di tempi e temperatura regolabili. Programma di base fisso (regolazione di fabbrica) per la prima messa in funzione. Corpo in materiale plastico difficilmente infiammabile , bianco RAL 9010. Parte frontale con tastiera e indicatore. Orologio con programmazione settimanale ed annuale. Commutazione automatica tra inverno ed estate. 3 stadi programmabili di temperatura: temperatura ridotta, temperatura normale, temperatura benessere. Protezione antigelo attivabile quando l'impianto non è in funzione (stand-by). Valori d’impiego da 8 a 38 °C Collegamento elettrico nello zoccolo ad innesto con morsetti a vite per cavi fino a 2,5mm². Passaggio dei cavi posteriore. Tensione di alimentazione 230 V +/- 15% 50 Hz Grado di protezione IP 30 (EN 60529) Precisione 0,3 K a 20 °C | 1 7791 23 |  |  |
|  | Regolatore elettronico della temperatura ambiente. Regolatore elettronico per impianti di riscaldamento con impostazioni di tempi e temperatura regolabili. Programma di base fisso (regolazione di fabbrica) per la prima messa in funzione. Corpo in materiale plastico difficilmente infiammabile , bianco RAL 9010. Parte frontale con tastiera e indicatore. Orologio con programmazione settimanale e annuale. Commutazione automatica tra inverno ed estate. 3 stadi programmabili di temperatura: temperatura ridotta, temperatura normale, temperatura benessere. Protezione antigelo attivabile quando l'impianto non è in funzione (stand-by). Valori d’impiego da 8 a 38 °C. Alimentazione con 2 batterie stilo da 1,5 V. Collegamento elettrico nello zoccolo ad innesto con morsetti a vite per cavi fino a 2,5mm². Passaggio dei cavi posteriore. Tensione di alimentazione 3 V Grado di protezione IP 30 (EN 60529) Precisione 0,3 K a 20 °C | 1 7791 02 |  |  |