| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Detentore con regolazione micrometrica A squadra, filettato femmina, con bocchettone di collegamento al radiatore a tenuta conica con o-ring, modello universale con manicotto speciale per tubi filettati e collegamento con raccordo a compressione. Nichelato, cappuccio di copertura metallico contro uso impropri. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni :3/8” F / attacco radiatore 3/8” M | 1 3724 05 |  |  |
|  | Detentore con regolazione micrometrica A squadra, filettato femmina, con bocchettone di collegamento al radiatore a tenuta conica con o-ring, modello universale con manicotto speciale per tubi filettati e collegamento con raccordo a compressione. Nichelato, cappuccio di copertura metallico contro uso impropri. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : 1/2” F / attacco radiatore 1/2” M | 1 3724 41 |  |  |
|  | Detentore con regolazione micrometrica A squadra, filettato femmina, con bocchettone di collegamento al radiatore a tenuta conica, modello universale con manicotto speciale per tubi filettati e collegamento con raccordo a compressione. Nichelato, cappuccio di copertura metallico contro uso impropri. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : 3/4” F / attacco radiatore 3/4” M | 1 3724 42 |  |  |