| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gruppo di collegamento per radiatori, con valvola termostatica preregolabile incorporata, per impianti a 2 tubi Versione a squadra (attacchi dalla parete), con attacco per tubi in rame, plastica e multistrato, con bocchettone di collegamento al radiatore Rp 1/2 e dado libero, versione nichelata. Interasse manicotti 50 mm. O-ring di tenuta sul vitone alloggiata in una camera di ottone sostituibile durante il funzionamento. Gruppo otturatore sostituibile sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : G 3/4 M / attacco radiatore Rp 1/2 M | 1 3694 91 |  |  |