| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gruppo di collegamento con bypass per radiatori a valvola Preregolabile, intercettabile e con scarico/riempimento a sinistra. Versione a squadra (attacchi dalla parete) , con attacco per tubi in rame, plastica e multistrato, con bocchettone di collegamento al radiatore a tenuta conica con o-ring e dado libero, versione nichelata. Interasse manicotti 50 mm. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : G 3/4 M / attacco radiatore G 3/4” F | 1 3066 11 |  |  |