| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kit con valvola limitatrice di pressione differenziale, regolabile Composto da un tubo in rame sagomato ø 18 mm con nipplo e raccordo di collegamento e cartella a tenuta piana con dado libero e guarnizione collegato ad una valvola in versione a squadra, con corpo in ottone monoblocco, nichelato. Con bocchettone di collegamento a tenuta piana G 3/4 e dado G 1. Con adattatore da 1” per il collegamento al collettore. Attacchi filettati maschio G 1 Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Pressione differenziale, regolazione di fabbrica : 0,2 bar Pressione differenziale regolabile : da 0,05 a 0,5 bar | 4 PF03 |  |  |