| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kit termostatico composto da: Testa termostatica con elemento sensibile a liquido (Hydrosensor) con dimensioni ridotte. con posizione "0", protezione antigelo regolabile, con limitazione e bloccaggio dei valori d’impiego, colore del volantino bianco. Dimensioni : lunghezza 75 mm, diametro del volantino 45 mm. Conforme alla normativa EN 215 Valori d’impiego : da 6 a 30 °C Protezione antigelo : a 6 °C Scala del volantino : da 0 a “Max” Regolazione di comfort : “3” circa 20 °C Valvola termostatizzabile per radiatori Predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. A squadra, filettata femmina, con bocchettone di collegamento al radiatore a tenuta conica con o-ring , versione nichelata con volantino bianco in plastica per comando manuale provvisto di fermo antimanomissione. Modello universale con manicotto speciale per tubi filettati e collegamento con raccordo a compressione. O-ring di tenuta sul vitone alloggiata in una camera di ottone sostituibile durante il funzionamento. Gruppo otturatore sostituibile sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : 3/8” F / attacco radiatore 3/8” M Conforme alla normativa EN 215 Detentore con regolazione micrometrica A squadra, filettato femmina, con bocchettone di collegamento al radiatore a tenuta conica con o-ring, modello universale con manicotto speciale per tubi filettati e collegamento con raccordo a compressione. Nichelato, cappuccio di copertura metallico contro uso impropri. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni :3/8” F / attacco radiatore 3/8” M | V 7724 64 1 9200 72 1 7724 09 1 3724 05 |  |  |

| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kit termostatico composto da: Testa termostatica con elemento sensibile a liquido (Hydrosensor) con dimensioni ridotte. con posizione "0", protezione antigelo regolabile, con limitazione e bloccaggio dei valori d’impiego, colore del volantino bianco. Dimensioni : lunghezza 75 mm, diametro del volantino 45 mm. Conforme alla normativa EN 215 Valori d’impiego : da 6 a 30 °C Protezione antigelo : a 6 °C Scala del volantino : da 0 a “Max” Regolazione di comfort : “3” circa 20 °C Valvola termostatizzabile per radiatori Predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. A squadra, filettata femmina, con bocchettone di collegamento al radiatore a tenuta conica con o-ring , versione nichelata con volantino bianco in plastica per comando manuale provvisto di fermo antimanomissione. Modello universale con manicotto speciale per tubi filettati e collegamento con raccordo a compressione. O-ring di tenuta sul vitone alloggiata in una camera di ottone sostituibile durante il funzionamento. Gruppo otturatore sostituibile sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : 1/2” F / attacco radiatore 1/2” M Conforme alla normativa EN 215 Detentore con regolazione micrometrica A squadra, filettato femmina, con bocchettone di collegamento al radiatore a tenuta conica con o-ring, modello universale con manicotto speciale per tubi filettati e collegamento con raccordo a compressione. Nichelato, cappuccio di copertura metallico contro uso impropri. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni :1/2” F / attacco radiatore 1/2” M | V 7724 65 1 9200 72 1 7724 91 1 3724 41 |  |  |

| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kit termostatico Preregolabile composto da: Testa termostatica con elemento sensibile a liquido (Hydrosensor) con dimensioni ridotte. con posizione "0", protezione antigelo regolabile, con limitazione e bloccaggio dei valori d’impiego, colore del volantino bianco. Dimensioni : lunghezza 75 mm, diametro del volantino 45 mm. Conforme alla normativa EN 215 Valori d’impiego : da 6 a 30 °C Protezione antigelo : a 6 °C Scala del volantino : da 0 a “Max” Regolazione di comfort : “3” circa 20 °C Valvola termostatica con preregolazione continua/visibile per radiatori Predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. La preregolazione avviene ruotando manualmente il disco zigrinato arancione o per mezzo di una chiave apposita. A squadra, filettata femmina, con bocchettone di collegamento al radiatore a tenuta conica, versione nichelata con cappuccio a vite arancione in plastica. Modello universale con manicotto speciale per tubi filettati e collegamento con raccordo a compressione. Gruppo otturatore sostituibile sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : 3/8” F / attacco radiatore 3/8” M Conforme alla normativa EN 215 Detentore con regolazione micrometrica A squadra, filettato femmina, con bocchettone di collegamento al radiatore a tenuta conica con o-ring, modello universale con manicotto speciale per tubi filettati e collegamento con raccordo a compressione. Nichelato, cappuccio di copertura metallico contro uso impropri. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni :3/8” F / attacco radiatore 3/8” M | V 7624 13 1 9200 72 1 7624 05 1 3724 05 |  |  |

| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kit termostatico Preregolabile composto da: Testa termostatica con elemento sensibile a liquido (Hydrosensor) con dimensioni ridotte. con posizione "0", protezione antigelo regolabile, con limitazione e bloccaggio dei valori d’impiego, colore del volantino bianco. Dimensioni : lunghezza 75 mm, diametro del volantino 45 mm. Conforme alla normativa EN 215 Valori d’impiego : da 6 a 30 °C Protezione antigelo : a 6 °C Scala del volantino : da 0 a “Max” Regolazione di comfort : “3” circa 20 °C Valvola termostatica con preregolazione continua/visibile per radiatori Predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. La preregolazione avviene ruotando manualmente il disco zigrinato arancione o per mezzo di una chiave apposita. A squadra, filettata femmina, con bocchettone di collegamento al radiatore a tenuta conica, versione nichelata con cappuccio a vite arancione in plastica. Modello universale con manicotto speciale per tubi filettati e collegamento con raccordo a compressione. Gruppo otturatore sostituibile sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : 1/2” F / attacco radiatore 1/2” M Conforme alla normativa EN 215 Detentore con regolazione micrometrica A squadra, filettato femmina, con bocchettone di collegamento al radiatore a tenuta conica con o-ring, modello universale con manicotto speciale per tubi filettati e collegamento con raccordo a compressione. Nichelato, cappuccio di copertura metallico contro uso impropri. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni :3/8” F / attacco radiatore 3/8” M | V 7624 14 1 9200 72 1 7624 67 1 3724 05 |  |  |

| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kit termostatico composto da: Testa termostatica con elemento sensibile a liquido (Hydrosensor) con dimensioni ridotte. con posizione "0", protezione antigelo regolabile, con limitazione e bloccaggio dei valori d’impiego, colore del volantino bianco. Dimensioni : lunghezza 75 mm, diametro del volantino 45 mm. Conforme alla normativa EN 215 Valori d’impiego : da 6 a 30 °C Protezione antigelo : a 6 °C Scala del volantino : da 0 a “Max” Regolazione di comfort : “3” circa 20 °C Valvola termostatizzabile per radiatori Predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. A squadra, con attacco per tubo rame, plastica e multistrato, con bocchettone di collegamento al radiatore a tenuta conica con o-ring , versione nichelata con volantino bianco in plastica per comando manuale provvisto di fermo antimanomissione. O-ring di tenuta sul vitone alloggiata in una camera di ottone sostituibile durante il funzionamento. Gruppo otturatore sostituibile sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : M22x1,5 / attacco radiatore 3/8” M Conforme alla normativa EN 215 Detentore con regolazione micrometrica A squadra, con attacco per tubo rame, plastica e multistrato, con bocchettone di collegamento al radiatore a tenuta conica con o-ring. Nichelato, cappuccio di copertura metallico contro uso impropri. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : M22x1,5 / attacco radiatore 3/8” M | K 7734 20 1 9200 30 1 7734 20 1 3734 20 |  |  |

| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kit termostatico composto da: Testa termostatica con elemento sensibile a liquido (Hydrosensor) con dimensioni ridotte. con posizione "0", protezione antigelo regolabile, con limitazione e bloccaggio dei valori d’impiego, colore del volantino bianco. Dimensioni : lunghezza 75 mm, diametro del volantino 45 mm. Conforme alla normativa EN 215 Valori d’impiego : da 6 a 30 °C Protezione antigelo : a 6 °C Scala del volantino : da 0 a “Max” Regolazione di comfort : “3” circa 20 °C Valvola termostatizzabile per radiatori Predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. A squadra, con attacco per tubo rame, plastica e multistrato, con bocchettone di collegamento al radiatore a tenuta conica con o-ring , versione nichelata con volantino bianco in plastica per comando manuale provvisto di fermo antimanomissione. O-ring di tenuta sul vitone alloggiata in una camera di ottone sostituibile durante il funzionamento. Gruppo otturatore sostituibile sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : G3/4 / attacco radiatore 1/2” M Conforme alla normativa EN 215 Detentore con regolazione micrometrica A squadra, con attacco per tubo rame, plastica e multistrato, con bocchettone di collegamento al radiatore a tenuta conica con o-ring. Nichelato, cappuccio di copertura metallico contro uso impropri. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : G3/4 / attacco radiatore 1/2” M | K 7724 37 1 9200 30 1 7724 37 1 3748 01 |  |  |