| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Modulo di produzione istantanea di acqua calda sanitaria (20 l/min) con scambiatore di calore saldobrasato AISI 316 a 16 piastre. Ingresso lato primario con valvola a sfera 1" con maniglia rossa, valvola miscelatrice termostatica con bulbo sensibile in uscita per taratura temperatura ACS, circolatore a 3 velocità, valvola di non ritorno, valvola a sfera 1" con maniglia blu in uscita primario. Ingresso AFS lato secondario con valvola a sfera 3/4" con maniglia blu, rubinetto carico-scarico ½”, flussostato, valvola di ritegno, valvola a sfera 3/4" con maniglia rossa in uscita lato secondario. Telaio coibentato. Temperatura max. di esercizio 90 °C. Pressione max. di esercizio 6 bar. Kit ricircolo sanitario, composto da: circolatore, valvola di ritegno, kit tubazioni in rame. Il modulo è completo di isolamento in EPP nero di densità 40 g/l. Temperatura massima di esercizio 90°C. Pressione max. esercizio 6 bar. Modulo di produzione istantanea di acqua calda sanitaria (35 l/min) con scambiatore di calore saldobrasato AISI 316 a 30 piastre. Ingresso lato primario con valvola a sfera 1" con maniglia rossa, valvola miscelatrice termostatica con bulbo sensibile in uscita per taratura temperatura ACS, circolatore a 3 velocità, valvola di non ritorno, valvola a sfera 1" con maniglia blu in uscita primario. Ingresso AFS lato secondario con valvola a sfera 3/4" con maniglia blu, rubinetto carico-scarico ½”, flussostato, valvola di ritegno, valvola a sfera 3/4" con maniglia rossa in uscita lato secondario. Telaio coibentato. Temperatura max. di esercizio 90 °C. Pressione max. di esercizio 6 bar. Kit ricircolo sanitario, composto da: circolatore, valvola di ritegno, kit tubazioni in rame. Il modulo è completo di isolamento in EPP nero di densità 40 g/l. Temperatura massima di esercizio 90°C. Pressione max. esercizio 6 bar. | K49060450 K49060468 |  |  |