| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Collettore solare ad alta efficienza Collettore piano a 4 tubi idoneo a qualsiasi tipo di montaggio (su tetto o integrato).Vasca in alluminio stampato, resistente all’acqua salina per un eccellente protezione anticorrosione. Assorbitore stratificato sottovuoto altamente selettivo che copre tutta la superficie del vetro con tubi in rame saldati al laser. 12 tubi, collettore da 22 mm. Vetro solare a basso contenuto di ferro, resistente alla grandine. Isolamento con lana minerale con densità 60 kg/m3 da 50 mm. ogni collettore è dotato di un tubo pescante (collettore guida). Collegamento con bocchettone da 1” a tenuta piana. Tipo assorbitore: piano, stratificato sottovuoto Dimensioni telaio (L * W * H): 2074x1234x98 mm Larghezza Collegamenti: 1258 millimetri Superficie lorda: 2,5 m² Superficie netta: 2.3 m² Peso: 44 kg Contenuto assorbitore: 0,8 l / m² Portata consigliata: 90 l / h / m ² Massima pressione di esercizio: 10 bar Pressione di prova: 20 bar Pressione di scoppio:> 50 bar Resistenza alla temperatura: 250 ° C Assorbimento: 95% ± 2% Emissione: 5% ± 2% Efficienza ottica: 86% Fattore di conversione: 0,86 Fattore di perdita di calore: 3,5 W / m² K Marca: AUSTRIA EMAIL Tipo: Sunlight 2500 | A 453 08/1 |  |  |