| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HERZ Commotherm WW Standard HE Pompa di calore acqua/acqua per installazione interna. Pompa di calore acqua/acqua modello Standard HE. Progettata per installazione interna con produzione di acqua calda per riscaldamento e acqua calda per uso sanitario. La sorgente di calore utilizzata è l’acqua. Temperatura massima di mandata: 55 °C. Temperatura di esercizio: da -6 °C a + 15 °C (temperatura fonte di calore). Mantello in acciaio insonorizzato e isolato termicamente, completamente zincato e verniciato. Il circuito della fonte di calore è isolato per mezzo di uno scambiatore di calore a piastre di sicurezza (sacrificale) e servito da un circolatore elettronico ad alta efficienza con isolamento termico integrato a bordo macchina. Dotata di circolatore elettronico ad alta efficienza con isolamento termico per il circuito del condensatore, per la circolazione dell’acqua riscaldata nel serbatoio di accumulo tecnico o sanitario. Con soft starter e sistema di monitoraggio continuo delle fasi incluso. Quattro tubi con manicotti a tenuta piana e dado libero da G1 1/4" permettono una semplice connessione alle tubazioni dell’impianto di riscaldamento. I collegamenti elettrici interni sono precablati e le connessioni con la rete elettrica di alimentazione ed il pannello di controllo T-Control sono alloggiate su una morsettiera a bordo macchina. Il circuito frigorifero funzionante con gas refrigerante ecologico senza cloro (R407C) è dotato di compressore tipo scroll (marca Copeland) di alta qualità; i tubi di collegamento saldati sono in rame (Rame puro); gli scambiatore di calore a piastre in acciaio inox sono ad alta efficienza; (EN 10028 / 7-14401) Con vaso di espansione interno per il circuito lato fonte di calore da 5 litri. Sistema di controllo Il pannello di controllo T-Control con display touch è alloggiato a bordo macchina e il vano superiore della macchina (di facile accesso) è dotato di morsettiere per il collegamento dei cablaggi elettrici (da effettuare in loco) con i componenti esterni dell’impianto. Il sistema di regolazione della pompa di calore con compensazione elettronica delle condizioni climatiche viene visualizzato su uno schermo LCD a tecnologia touch con grafica simbolica e di facile comprensione e permette la gestione di: - 1 circuito di riscaldamento miscelato con valvola a 3 vie e relativo circolatore o 1 circuito di riscaldamento diretto con relativo circolatore - 1 accumulatore per acqua calda sanitaria - 1 accumulatore per acqua tecnica di riscaldamento - 1 sistema di Energy Management (gestione intelligente dei consumi) La pompa di calore è dotata di serie dei seguenti sensori: - 1 sensore per la temperatura esterna con custodia stagna per il montaggio a parete - 2 sensori di temperatura per i circuiti di riscaldamento - 5 sensori per l’accumulatore dell’acqua tecnica di riscaldamento e per l’acqua calda sanitaria La pompa di calore comprende anche il relativo manuale d’istruzioni e installazione e i documenti per l’assistenza Modelli con Alimentazione elettrica 1x230 V Herz Commotherm 5 WW Standard HE Dati calcolati con W10/W35-30 secondo EN 14511. Potenza nominale: 5,8 kW Potenza elettrica assorbita 1,1 kW COP con BO/W35-30 secondo EN 14511: 5,2 Dati di funzionamento: Carico liquido del gas R407C: 1,1 kg Quantità olio compressore: 1,3 lt Tipo di olio compressore: estere Livello sonoro a 1 m di distanza: 38 dB(A) Collegamento elettrico: 1 x 230 V Corrente di spunto: 25 A con dispositivo di avviamento progressivo incluso (soft starter) Portata nominale lato fonte di calore: 1350 l/h Portata nominale lato impianto: 1000 l/h Le dimensioni sono: Larghezza: 630 mm Profondità: 675 mm Altezza: 1180 mm Peso: ca. 165 kg Herz Commotherm 7 WW Standard HE Dati calcolati con W10/W35-30 secondo EN 14511. Potenza nominale: 8,8 kW Potenza elettrica assorbita 1,8 kW COP con BO/W35-30 secondo EN 14511: 5,1 Dati di funzionamento: Carico liquido del gas R407C: 1,3 kg Quantità olio compressore: 1,1 lt Tipo di olio compressore: estere Livello sonoro a 1 m di distanza: 39 dB(A) Collegamento elettrico: 1 x 230 V Corrente di spunto: 33 A con dispositivo di avviamento progressivo incluso (soft starter) Portata nominale lato fonte di calore: 2010 l/h Portata nominale lato impianto: 1510 l/h Le dimensioni sono: Larghezza: 630 mm Profondità: 675 mm Altezza: 1180 mm Peso: ca. 170 kg Herz Commotherm 10 WW Standard HE Dati calcolati con W10/W35-30 secondo EN 14511. Potenza nominale: 11,7 kW Potenza elettrica assorbita 2,2 kW COP con BO/W35-30 secondo EN 14511: 5,3 Dati di funzionamento: Carico liquido del gas R407C: 1,7 kg Quantità olio compressore: 1,1 lt Tipo di olio compressore: estere Livello sonoro a 1 m di distanza: 39 dB(A) Collegamento elettrico: 1 x 230 V Corrente di spunto: 40 A con dispositivo di avviamento progressivo incluso (soft starter) Portata nominale lato fonte di calore: 3170 l/h Portata nominale lato impianto: 2010 l/h Le dimensioni sono: Larghezza: 630 mm Profondità: 675 mm Altezza: 1180 mm Peso: ca. 170 kg Herz Commotherm 12 WW Standard HE Dati calcolati con W10/W35-30 secondo EN 14511. Potenza nominale: 14,4 kW Potenza elettrica assorbita 2,5 kW COP con BO/W35-30 secondo EN 14511: 5,7 Dati di funzionamento: Carico liquido del gas R407C: 2 kg Quantità olio compressore: 1,36 lt Tipo di olio compressore: estere Livello sonoro a 1 m di distanza: 41 dB(A) Collegamento elettrico: 1 x 230 V Corrente di spunto: 53 A con dispositivo di avviamento progressivo incluso (soft starter) Portata nominale lato fonte di calore: 3410 l/h Portata nominale lato impianto: 2470 l/h Le dimensioni sono: Larghezza: 630 mm Profondità: 675 mm Altezza: 1180 mm Peso: ca. 180 kg Modelli con Alimentazione elettrica 3x400 V Herz Commotherm 5 WW Standard HE Dati calcolati con W10/W35-30 secondo EN 14511. Potenza nominale: 7,4 kW Potenza elettrica assorbita 1,2 kW COP con BO/W35-30 secondo EN 14511: 6 Dati di funzionamento: Carico liquido del gas R407C: 1,1 kg Quantità olio compressore: 1,3 lt Tipo di olio compressore: estere Livello sonoro a 1 m di distanza: 38 dB(A) Collegamento elettrico: 3x400 V Corrente di spunto: 16 A con dispositivo di avviamento progressivo incluso (soft starter) Portata nominale lato fonte di calore: 1780 l/h Portata nominale lato impianto: 1270 l/h Le dimensioni sono: Larghezza: 630 mm Profondità: 675 mm Altezza: 1180 mm Peso: ca. 165 kg Herz Commotherm 7 WW Standard HE Dati calcolati con W10/W35-30 secondo EN 14511. Potenza nominale: 9,5 kW Potenza elettrica assorbita 1,6 kW COP con BO/W35-30 secondo EN 14511: 6,1 Dati di funzionamento: Carico liquido del gas R407C: 1,3 kg Quantità olio compressore: 1,1 lt Tipo di olio compressore: estere Livello sonoro a 1 m di distanza: 39 dB(A) Collegamento elettrico: 3x400 V Corrente di spunto: 20 A con dispositivo di avviamento progressivo incluso (soft starter) Portata nominale lato fonte di calore: 2260 l/h Portata nominale lato impianto: 1630 l/h Le dimensioni sono: Larghezza: 630 mm Profondità: 675 mm Altezza: 1180 mm Peso: ca. 170 kg Herz Commotherm 10 WW Standard HE Dati calcolati con W10/W35-30 secondo EN 14511. Potenza nominale: 13,8 kW Potenza elettrica assorbita 2,2 kW COP con BO/W35-30 secondo EN 14511: 6,3 Dati di funzionamento: Carico liquido del gas R407C: 1,7 kg Quantità olio compressore: 1,1 lt Tipo di olio compressore: estere Livello sonoro a 1 m di distanza: 39 dB(A) Collegamento elettrico: 3x400 V Corrente di spunto: 24 A con dispositivo di avviamento progressivo incluso (soft starter) Portata nominale lato fonte di calore: 3320 l/h Portata nominale lato impianto: 2370 l/h Le dimensioni sono: Larghezza: 630 mm Profondità: 675 mm Altezza: 1180 mm Peso: ca. 170 kg Herz Commotherm 12 WW Standard HE Dati calcolati con W10/W35-30 secondo EN 14511. Potenza nominale: 15,1 kW Potenza elettrica assorbita 2,5 kW COP con BO/W35-30 secondo EN 14511: 6 Dati di funzionamento: Carico liquido del gas R407C: 2 kg Quantità olio compressore: 1,36 lt Tipo di olio compressore: estere Livello sonoro a 1 m di distanza: 41 dB(A) Collegamento elettrico: 3x400 V Corrente di spunto: 34 A con dispositivo di avviamento progressivo incluso (soft starter) Portata nominale lato fonte di calore: 3610 l/h Portata nominale lato impianto: 2590 l/h Le dimensioni sono: Larghezza: 630 mm Profondità: 675 mm Altezza: 1180 mm Peso: ca. 180 kg Herz Commotherm 15 WW Standard HE Dati calcolati con W10/W35-30 secondo EN 14511. Potenza nominale: 18,5 kW Potenza elettrica assorbita 3,1 kW COP con BO/W35-30 secondo EN 14511: 6 Dati di funzionamento: Carico liquido del gas R407C: 3,3 kg Quantità olio compressore: 1,2 lt Tipo di olio compressore: estere Livello sonoro a 1 m di distanza: 43 dB(A) Collegamento elettrico: 3x400 V Corrente di spunto: 37 A con dispositivo di avviamento progressivo incluso (soft starter) Portata nominale lato fonte di calore: 4410 l/h Portata nominale lato impianto: 3180 l/h Le dimensioni sono: Larghezza: 630 mm Profondità: 675 mm Altezza: 1180 mm Peso: ca. 190 kg | W011005-425 W011007-425 W011010-425 W011012-425 W011005-420 W011007-420 W011010-420 W011012-420 W011015-420 |  |  |
|  | Modulo raffrescamento passivo Composto da: scambiatore di calore a piastre, valvola a 3 vie con servomotore, box per installazione a muro. | W101020-100 |  |  |