| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa di calore aria-acqua con boiler integrato per accumulo (con tubi saldati degli scambiatori ad alte prestazioni e riscaldamento elettrico). Copertura con 2 attacchi Ø 150 millimetri (alimentazione e scarico dell'aria, max. 10 m di lunghezza delle condotte aria). Nessuna perdita di trasferimento di calore tra pompa di calore e serbatoio di accumulo. Testata in fabbrica, con tecnologia collaudata, facile da installare, e facile da integrare in tutti gli impianti. Nessun lavoro elettrico o di refrigerazione sono richiesti. Il dispositivo è costruito con un design compatto e pronto all'installazione. La protezione contro la corrosione è assicurata mediante un rivestimento in smalto di alta qualità secondo DIN 4753. Protezione catodica contro la corrosione con anodo di magnesio. Il boiler è dotato di un isolamento di alta qualità in PU da 50 mm. Sono possibili varie opzioni di funzionamento (riscaldamento con pompa di calore o caldaia in bivalenza; Pompa di calore + riscaldatore supplementare elettrico o pompa di calore + caldaia). Controllo della pompa di circolazione della caldaia tramite elettronica incorporata. Modalità di risparmio energetico con temperatura a 40 °C, funzione riscaldamento rapido mediante riscaldamento elettrico a 65 °C. Spegnimento automatico della pompa di calore con temperature inferiori a 7 °C. Display digitale della temperatura con 6 programmi di funzionamento. Protezione integrata contro la legionella. Dati Bollitore: Max. pressione ammessa nel serbatoio: 1,0 MPa (10 bar) con 95°C Max. pressione ammessa nell'acqua per il riscaldamento nel bollitore: 1,0 MPa (10 bar) con 110°C Max. pressione ammessa nel ciclo frigorigeno: 2,3 Mpa (23 bar) Acqua per il riscaldamento scambiatore di calore potenza di riscaldamento: 15 kW Collegamenti serbatoio: G 1'' Collegamenti circolatore: G ¾'' Bocchettoni collegamenti dell'aria Φ 150 mm Volumi serbatoio: 300 l o 230 l Dimensioni incluso isolante: 1848 x 670 mm Peso: 175 kg Superficie serpentino: 1,2 m2 Consumo di energia in stand by secondo DIN 44532: < 2,2 kWh/24h Dati Pompa di calore: Max. potenza termica : 1830 W (3330 W)* Potenza elettrica: 480 W (1980 W)* Max. potenza elettrica: 560 W (60°C) (2060 W)* Riscaldatore a immersione elettrico: 1500 W Tensione: 230 V c.a . Max. potenza assorbita pompa di circolazione: 300 W COP: 3,6 (A20/W15‐45) EN255/3 Refrigerante: R134a (0,73kg) Max. temperatura dell'acqua: 55°C (60°C)* Portata d'aria necessaria: 500 m3/h Classe di protezione: IPX1 Temperatura ambiente: +7 +35°C Protezione del serbatoio Anodo di Magnesio Livello di potenza sonora 52 dB(A) Protezione elettrica 16 A * con riscaldatore elettrico ausiliario Modello WPA 302 E-LF: 300 l Modello WPA 230 E-LF: 230 l | A 411 17 A 411 36 |  |  |