| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Raccordo filettato per radiatore A squadra, collegamento diretto al radiatore con bocchettone a tenuta conica. Modello universale con manicotto speciale per tubi filettati e collegamento con raccordo a compressione. Conforme alla norma DIN 3842. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : 3/8” F / attacco radiatore 3/8” M | 1 4145 00 |  |  |
|  | Raccordo filettato per radiatore A squadra, collegamento diretto al radiatore con bocchettone a tenuta conica. Modello universale con manicotto speciale per tubi filettati e collegamento con raccordo a compressione. Conforme alla norma DIN 3842. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : 1/2” F / attacco radiatore 1/2” M | 1 4145 01 |  |  |
|  | Raccordo filettato per radiatore A squadra, collegamento diretto al radiatore con bocchettone a tenuta conica. Modello universale con manicotto speciale per tubi filettati e collegamento con raccordo a compressione. Conforme alla norma DIN 3842. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : 3/4” F / attacco radiatore 3/4” M | 1 4145 02 |  |  |
|  | Raccordo filettato per radiatore A squadra, collegamento diretto al radiatore con bocchettone a tenuta conica. Modello standard con manicotto filettato. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : 1” F / attacco radiatore 1” M | 1 4145 03 |  |  |
|  | Raccordo filettato per radiatore A squadra, collegamento diretto al radiatore con bocchettone a tenuta conica. Modello universale con manicotto filettato. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : 1 1/4” F / attacco radiatore 1 1/4” M | 1 4145 04 |  |  |