| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regolatore di pressione differenziale Regolatore proporzionale per mantenere costante la pressione differenziale con manicotti filettati femmina, a sede diritta. Corpo in ottone resistente alla corrosione (CR), finitura gialla, membrane ed o-ring in EPDM; con capillare da 1000 mm. Pressione differenziale regolabile da 50 a 300 mbar. Con 2 fori da 1/4 per lo scarico, chiuso con tappi a vite. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Pressione differenziale massima sulla valvola : 2 bar Dimensioni : DN 15 – 1/2” – Kvs 4,8 m3/h – 40-1200 l/h Dimensioni : DN 20 – 3/4” – Kvs 5,9 m3/h – 40-1200 l/h Dimensioni : DN 25 – 1” – Kvs 9,5 m3/h – 300-4000 l/h Dimensioni : DN 32 – 1 1/4” – Kvs 13,2 m3/h – 400-4500 l/h Dimensioni : DN 40 – 1 1/2” – Kvs 15,6 m3/h – 500-6000 l/h Dimensioni : DN 50 – 2” – Kvs 25,5 m3/h – 700-9000 l/h Dimensioni : DN 65 – 2 ½ – Kvs 26 m3/h – 750-10000 l/h Dimensioni : DN 80 – 3” – Kvs 27 m3/h – 750-12000 l/h | 1 4007 01 1 4007 02 1 4007 03 1 4007 04 1 4007 05 1 4007 06 1 4007 07 1 4007 08 |  |  |