| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Servomotore con regolatore di posizione per valvole a tre vie, 500 N Funzionamento mediante il regolatore dell’impianto di riscaldamento con regolazione a 3 punti. Corpo in due parti in plastica autoestinguente. Quadro di comando in plastica e dado in ottone per il montaggio sulla valvola. Servomotore disinnestabile per posizionare la valvola e per la modifica manuale. Montaggio sulla valvola in verticale e orizzontale, non sotto la valvola. Tensione di alimentazione 230 V +/- 20%, 50-60 Hz Tempo di reazione minimo 100 m/s Grado di protezione IP 54 (EN 60529) | 1 7712 50 |  |  |
|  | Servomotore con regolatore di posizione per valvole a tre vie, 500 N Funzionamento mediante il regolatore dell’impianto di riscaldamento con regolazione a 3 punti. Corpo in due parti in plastica autoestinguente. Quadro di comando in plastica e dado in ottone per il montaggio sulla valvola. Servomotore disinnestabile per posizionare la valvola e per la modifica manuale. Montaggio sulla valvola in verticale e orizzontale, non sotto la valvola. Tensione di alimentazione 24 V +/- 20%, 50-60 Hz Tempo di reazione minimo 100 m/s Grado di protezione IP 54 (EN 60529) | 1 7712 51 |  |  |