| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Servomotore con regolatore di posizione per valvole a tre vie, 500 N Funzionamento mediante il regolatore dell’impianto di riscaldamento con regolazione continua oppure a 2 o 3 punti. Scelta della caratteristica lineare o equipercentuale. Corpo in due parti in plastica autoestinguente. Quadro di comando in plastica e dado in ottone per il montaggio sulla valvola. La direzione della corsa è direttamente commutabile sul cavo, adattamento automatico della corsa sulla valvola, commutatore di codifica per la selezione della caratteristica della valvola e del tempo di marcia. Servomotore disinnestabile per posizionare la valvola e per la modifica manuale. Lunghezza del cavo di alimentazione 1,2 metri (5 x 0,5 mmq). Montaggio sulla valvola in verticale e orizzontale, non sotto la valvola. Tensione di alimentazione 24 V +/- 20%, 50-60 Hz Tempo di reazione minimo 200 m/s Grado di protezione IP 54 (EN 60529) | 1 7712 11 |  |  |