| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola termostatica per radiatori Predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. Diritta, filettata femmina, con bocchettone di collegamento al radiatore curvo , versione nichelata con cappuccio bianco in plastica per comando manuale. Modello universale con manicotto speciale per tubi filettati e collegamento con raccordo a compressione già montato. O-ring di tenuta sul vitone alloggiata in una camera di ottone sostituibile durante il funzionamento. Gruppo otturatore sostituibile sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : 15 mm / attacco radiatore 1/2” M | 1 7727 19 |  |  |
|  | Valvola termostatica per radiatori Predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. A squadra speciale con valvola di sfiato aria, filettata femmina, con bocchettone di collegamento al radiatore curvo , versione nichelata con cappuccio bianco in plastica per comando manuale. Modello universale con manicotto speciale per tubi filettati e collegamento con raccordo a compressione già montato. O-ring di tenuta sul vitone alloggiata in una camera di ottone sostituibile durante il funzionamento. Gruppo otturatore sostituibile sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : 15 mm / attacco radiatore 1/2” M | 1 7728 92 |  |  |
|  | Valvola termostatica per radiatori Predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. A 3 assi “AB”, filettata femmina, con bocchettone di collegamento al radiatore curvo , versione nichelata con cappuccio bianco in plastica per comando manuale. Modello universale con manicotto speciale per tubi filettati e collegamento con raccordo a compressione già montato. O-ring di tenuta sul vitone alloggiata in una camera di ottone sostituibile durante il funzionamento. Gruppo otturatore sostituibile sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : 15 mm / attacco radiatore 1/2” M | 1 7758 19 |  |  |
|  | Valvola termostatica per radiatori Predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. A 3 assi ”CD”, filettata femmina, con bocchettone di collegamento al radiatore curvo , versione nichelata con cappuccio bianco in plastica per comando manuale. Modello universale con manicotto speciale per tubi filettati e collegamento con raccordo a compressione già montato. O-ring di tenuta sul vitone alloggiata in una camera di ottone sostituibile durante il funzionamento. Gruppo otturatore sostituibile sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : 15 mm / attacco radiatore 1/2” M | 1 7759 19 |  |  |