| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testa termostatica con anello sagomato ed elemento sensibile a liquido (Hydrosensor) L’anello sagomato permette una regolazione precisa e semplice della temperatura ambiente anche a persone con handicap fisici. Dado di fissaggio in ottone nichelato che assicura un collegamento stabile ; con limitazione e bloccaggio dei valori d'impiego mediante fermi o per mezzo dell’anello posto sul volantino. Intercettazione in posizione „0”. Collaudata seconda la norma EN 215 e omologata conformemente CENCER. Valori d'impiego : 6–30 °C Protezione antigelo : 6 °C Scala del volantino :cifre da 0 a 6 Regolazione di comfort : ca. 20 °C | 1 9230 59 |  |  |
|  | Testa termostatica con anello sagomato ed elemento sensibile a liquido (Hydrosensor) L’anello sagomato permette una regolazione precisa e semplice della temperatura ambiente anche a persone con handicap fisici. Dado di fissaggio in ottone nichelato che assicura un collegamento stabile; con limitazione e bloccaggio dei valori d'impiego mediante fermi o per mezzo dell’anello posto sul volantino. Collaudata seconda la norma EN 215 e omologata conformemente CENCER. Valori d'impiego : 6–28 °C Protezione antigelo : 6 °C Scala del volantino : cifre da 0 a 6 Regolazione di comfort : circa 20 °C | 1 9260 59 |  |  |