| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tubo Herz Pipefix Per riscaldamento, condizionamento, sanitario. Tubazione multistrato metalplastica, impermeabile alla diffusione di ossigeno e resistente ai raggi UV. Composto da un tubo interno in polietilene RT (resistente alla temperatura), uno strato di alluminio con spessore minimo 0,4 mm saldato testa a testa longitudinalmente per tutta la lunghezza del tubo e un rivestimento esterno in polietilene HD (alta densità); con strato adesivo tra i vari componenti. Temperatura d’esercizio massima per breve periodo : 110 °C Temperatura d’esercizio massima : 95 °C Pressione d’esercizio massima a 95 °C : 12 bar Dimensione : 14 x 2 mm fornito in rotolo da 200 mt Dimensione : 16 x 2 mm fornito in rotolo da 200 mt Dimensione : 18 x 2 mm fornito in rotolo da 200 mt Dimensione : 20 x 2 mm fornito in rotolo da 100 mt Dimensione : 26 x 3 mm fornito in rotolo da 50 mt Dimensione : 32 x 3 mm fornito in rotolo da 50 mt Dimensione : 40 x 3,5 mm fornito in rotolo da 50 mt Dimensione : 16 x 2 mm fornito in barre da 5 mt Dimensione : 20 x 2 mm fornito in barre da 5 mt Dimensione : 26 x 3 mm fornito in barre da 5 mt Dimensione : 32 x 3 mm fornito in barre da 5 mt Dimensione : 40 x 3,5 mm fornito in barre da 5 mt Dimensione : 50 x 4 mm fornito in barre da 5 mt Dimensione : 63 x 4,5 mm fornito in barre da 5 mt Tubo Herz Pipefix Per riscaldamento, condizionamento, sanitario. Tubazione multistrato metalplastica, impermeabile alla diffusione di ossigeno e resistente ai raggi UV. Composto da un tubo interno in polietilene RT (resistente alla temperatura), uno strato di alluminio con spessore minimo 0,25 mm saldato testa a testa longitudinalmente per tutta la lunghezza del tubo e un rivestimento esterno in polietilene HD (alta densità); con strato adesivo tra i vari componenti. Temperatura d’esercizio massima per breve periodo : 110 °C Temperatura d’esercizio massima : 95 °C Pressione d’esercizio massima a 95 °C : 12 bar Dimensione : 16 x 2 mm fornito in rotolo da 200 mt Dimensione : 20 x 2 mm fornito in rotolo da 100 mt | 3C14020 3C16020 3C18020 3C20020 3C26030 3C32030 3C40030 3C16034 3C20034 3C26035 3C32035 3C40036 3C50040 3C63045 3C16022 3C20030 |  |  |