| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tubo multistrato Herz Pipefix PE-RT/Al/PE-HD dimensioni 16 x 2 mm, composto da un’anima metallica di alluminio dello spessore di 0,2 mm saldata testa a testa longitudinalmente, rivestita internamente con polietilene a resistenza termica maggiorata ed esternamente con polietilene ad alta densità. L’alluminio oltre a dare stabilità di posa, permette una migliore conduttività termica per facilitare l’emissione del calore verso il massetto. Il polietilene interno grazie alla sua bassissima rugosità, permette all’acqua di fluire silenziosamente e con bassissime perdite di carico Elevata resa termica con conduttività di 0.43W/mK. Matassa da 200 mt. Matassa da 250 mt. Matassa da 500 mt. Tubo multistrato Herz Pipefix PE-RT/Al/PE-HD dimensioni 20 x 2 mm, composto da un’anima metallica di alluminio dello spessore di 0,25 mm saldata testa a testa longitudinalmente, rivestita internamente con polietilene a resistenza termica maggiorata ed esternamente con polietilene ad alta densità. L’alluminio oltre a dare stabilità di posa, permette una migliore conduttività termica per facilitare l’emissione del calore verso il massetto. Il polietilene interno grazie alla sua bassissima rugosità, permette all’acqua di fluire silenziosamente e con bassissime perdite di carico Elevata resa termica con conduttività di 0.43W/mK. Matassa da 200 mt. | 3 D160 20 3 D160 25 3 D160 50 3 C200 30 |  |  |