| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola a tre vie termostatica con bypass. Predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. Versione nichelata, a tenuta piana, con cappuccio a vite bianco in plastica. Attacchi filettati maschio (dim. G 3/4) senza bocchettone. Con O-ring di tenuta sul vitone alloggiata in una camera di ottone sostituibile durante il funzionamento. Gruppo otturatore sostituibile sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Pressione differenziale massima nel funzionamento termostatico : 0,2 bar Kvs : 2,75 Dimensioni : 1/2” | 1 7761 01 |  |  |
|  | Valvola a tre vie termostatica con bypass. Predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. Versione nichelata, a tenuta piana, con cappuccio a vite bianco in plastica. Attacchi filettati maschio (dim. G 1) senza bocchettone. Con O-ring di tenuta sul vitone alloggiata in una camera di ottone sostituibile durante il funzionamento. Gruppo otturatore sostituibile sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Pressione differenziale massima nel funzionamento termostatico : 0,2 bar Kvs : 3,2 Dimensioni : 3/4” | 1 7761 02 |  |  |