| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola a tre vie termostatica a portata massima in versione 3D con bypass, valvola a sinistra del radiatore. Predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici rivolti in avanti ad angolo retto (orizzontale). Versione nichelata, a tenuta piana, con cappuccio a vite bianco in plastica. Attacchi filettati maschio (dim. G 1) senza bocchettone. Con O-ring di tenuta sul vitone alloggiata in una camera di ottone sostituibile durante il funzionamento. Gruppo otturatore sostituibile sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Pressione differenziale massima nel funzionamento termostatico : 0,2 bar Kvs : 5,28 Dimensioni : 3/4” | 1 7745 02 |  |  |
|  | Valvola a tre vie termostatica a portata massima in versione 3D con bypass, valvola a destra del radiatore. Predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici rivolti in avanti ad angolo retto (orizzontale). Versione nichelata, a tenuta piana, con cappuccio a vite bianco in plastica. Attacchi filettati maschio (dim. G 1) senza bocchettone. Con O-ring di tenuta sul vitone alloggiata in una camera di ottone sostituibile durante il funzionamento. Gruppo otturatore sostituibile sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Pressione differenziale massima nel funzionamento termostatico : 0,2 bar Kvs : 5,28 Dimensioni : 3/4” | 1 7746 02 |  |  |