| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola a sfera multifunzione a tre vie con manopola a T rossa e termometro (0-120 °C), con foro per lavaggio e carico/scarico. 2 attacchi Femmina e 1 attacco Maschio. Foro per lo scarico da ½” F. Corpo in ottone nichelato stampato secondo EN 12420. Sfera a T a portata piena in ottone cromata. Tenuta sfera in PTFE con O-Ring in EPDM. Tenuta asta di comando con O-Ring in EPDM. Fluidi d’impiego acqua e soluzioni glicolate; massima percentuale di glicole 50%. Pressione massima di esercizio 25 bar. Campo di temperatura -10÷130 °C. Dimensioni: DN 20 Manopola Rossa Manopola Blu DN 25 Manopola Rossa Manopola Blu DN 32 Manopola Rossa Manopola Blu | 1 2414 02 1 2415 02 1 2414 03 1 2415 03 1 2414 04 1 2415 04 |  |  |