| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola a tre vie miscelatrice e deviatrice. Valvola a tre vie con filetti maschi, cilindrici conformi alla ISO 228/1, a tenuta piana, senza raccordi filettati. Vitone in acciaio inossidabile, cono della valvola in ottone con anello di tenuta in teflon rinforzato con fibra di vetro. Premistoppa in ottone con O-ring in EPDM. Montaggio in verticale e orizzontale. Corpo in versione gialla in ottone. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Pressione differenziale : 4 bar Dimensioni : DN 15 – 1/2” / attacchi G 1” M | 1 4037 15 |  |  |
|  | Valvola a tre vie miscelatrice e deviatrice. Valvola a tre vie con filetti maschi, cilindrici conformi alla ISO 228/1, a tenuta piana, senza raccordi filettati. Vitone in acciaio inossidabile, cono della valvola in ottone con anello di tenuta in teflon rinforzato con fibra di vetro. Premistoppa in ottone con O-ring in EPDM. Montaggio in verticale e orizzontale. Corpo in versione gialla in ottone. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Pressione differenziale : 3 bar Dimensioni : DN 20 – 3/4” / attacchi G 1 1/4” M | 1 4037 20 |  |  |
|  | Valvola a tre vie miscelatrice e deviatrice. Valvola a tre vie con filetti maschi, cilindrici conformi alla ISO 228/1, a tenuta piana, senza raccordi filettati. Vitone in acciaio inossidabile, cono della valvola in ottone con anello di tenuta in teflon rinforzato con fibra di vetro. Premistoppa in ottone con O-ring in EPDM. Montaggio in verticale e orizzontale. Corpo in versione gialla in ottone. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Pressione differenziale : 2 bar Dimensioni : DN 25 – 1” / attacchi G 1 1/2” M | 1 4037 25 |  |  |
|  | Valvola a tre vie miscelatrice e deviatrice. Valvola a tre vie con filetti maschi, cilindrici conformi alla ISO 228/1, a tenuta piana, senza raccordi filettati. Vitone in acciaio inossidabile, cono della valvola in ottone con anello di tenuta in teflon rinforzato con fibra di vetro. Premistoppa in ottone con O-ring in EPDM. Montaggio in verticale e orizzontale. Corpo in versione gialla in ottone. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Pressione differenziale : 1,5 bar Dimensioni : DN 32 – 1 1/4” / attacchi G 2” M | 1 4037 32 |  |  |

| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola a tre vie miscelatrice e deviatrice. Valvola a tre vie con filetti maschi, cilindrici conformi alla ISO 228/1, a tenuta piana, senza raccordi filettati. Vitone in acciaio inossidabile, cono della valvola in ottone con anello di tenuta in teflon rinforzato con fibra di vetro. Premistoppa in ottone con O-ring in EPDM. Montaggio in verticale e orizzontale. Corpo in versione gialla in ottone. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Pressione differenziale : 1 bar Dimensioni : DN 40 – 1 1/2” / attacchi G 2 1/4” M | 1 4037 40 |  |  |
|  | Valvola a tre vie miscelatrice e deviatrice. Valvola a tre vie con filetti maschi, cilindrici conformi alla ISO 228/1, a tenuta piana, senza raccordi filettati. Vitone in acciaio inossidabile, cono della valvola in ottone con anello di tenuta in teflon rinforzato con fibra di vetro. Premistoppa in ottone con O-ring in EPDM. Montaggio in verticale e orizzontale. Corpo in versione gialla in ottone. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Pressione differenziale : 0,8 bar Dimensioni : DN 50 – 2” / attacchi G 2 3/4” M | 1 4037 50 |  |  |