| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola di bilanciamento con valvole di misurazione. A sede diritta, finitura gialla, manicotto F / manicotto F, con vitone che non si solleva, tenuta del vitone tramite doppio O-ring, preregolazione mediante limitazione della corsa con vite interna, indicazione digitale del livello di preregolazione visibile nella finestra del volantino. Due valvole di misurazione sono montate ai lati del volantino. Temperatura d’esercizio massima : 130 °C fino DN32; 110 °C da DN40 a DN80 Pressione d’esercizio massima : 16 bar Dimensioni : DN 15 – 1/2” - LF (Low Flow) Dimensioni : DN 15 – 1/2” - MF Dimensioni : DN 15 Dimensioni : DN 20 – 3/4” Dimensioni : DN 25 – 1” Dimensioni : DN 32 – 1 1/4” Dimensioni : DN 40 – 1 1/2” Dimensioni : DN 50 – 2” Dimensioni : DN 65 – 2 1/2” Dimensioni : DN 80 – 3” Valvola di bilanciamento con caratteristica lineare con valvole di misurazione e collegamento per capillare Corpo in ottone resistente alla dezincificazione, a sede diritta, finitura gialla, manicotto / manicotto, il vitone non si solleva, tenuta del vitone tramite doppio O-ring, preregolazione mediante limitazione della corsa con vitone interno, indicazione digitale del livello di preregolazione visibile nel finestrino del volantino. Con una valvola di misurazione standard e una valvola di misurazione con collegamento per capillare, montate a lato del volantino. Dimensioni : DN 15 – 1/2” - LF (Low Flow) Dimensioni : DN 15 – 1/2” - MF Dimensioni : DN 15 Dimensioni : DN 20 – 3/4” Dimensioni : DN 25 – 1” Dimensioni : DN 32 – 1 1/4” Dimensioni : DN 40 – 1 1/2” Dimensioni : DN 50 – 2” Dimensioni : DN 65 – 2 1/2” Dimensioni : DN 80 – 3” | 1 4217 30 1 4217 31 1 4217 01 1 4217 32 1 4217 33 1 4217 34 1 4217 35 1 4217 36 1 4217 07 1 4217 08 1 4217 10 1 4217 19 1 4217 11 1 4217 12 1 4217 13 1 4217 14 1 4217 15 1 4217 16 1 4217 17 1 4217 18 |  |  |