| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola di bilanciamento con valvole di misurazione. A sede obliqua, finitura gialla, manicotto F / manicotto F , tenuta del vitone tramite O-ring, preregolazione mediante limitazione della corsa con dei manicotti che non sono a contatto con l’acqua. Il gruppo otturatore è a tenuta nel corpo con guarnizione O-ring. Con 2 valvole di misurazione e un foro chiuso con un tappo a vite. Temperatura d’esercizio massima : 120 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : DN 15 – 1/2” LF – Kv minimo 0,2 Dimensioni : DN 15 – 1/2” – Kvs 4,75 Dimensioni : DN 20 – 3/4” – Kvs 6,12 Dimensioni : DN 25 – 1” – Kvs 10,4 Dimensioni : DN 32 – 1 1/4” – Kvs 11,44 Dimensioni : DN 40 – 1 1/2” – Kvs 23,5 Dimensioni : DN 50 – 2” – Kvs 47,89 Dimensioni : DN 65 – 2 1/2” – Kvs 84,2 Dimensioni : DN 80 – 3” – Kvs 133,2 | 1 4117 39 1 4117 51 1 4117 52 1 4117 53 1 4117 54 1 4117 55 1 4117 56 1 4117 57 1 4117 58 |  |  |
|  | Valvola di bilanciamento con valvole di misurazione. A sede obliqua, finitura gialla, manicotto F / manicotto F , tenuta del vitone tramite O-ring, preregolazione mediante limitazione della corsa con dei manicotti che non sono a contatto con l’acqua. Il gruppo otturatore è a tenuta nel corpo con guarnizione O-ring. Con un foro chiuso con un tappo a vite. Temperatura d’esercizio massima : 120 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : DN 15 – 1/2” – Kvs 4,75 Dimensioni : DN 20 – 3/4” – Kvs 6,12 Dimensioni : DN 25 – 1” – Kvs 10,4 Dimensioni : DN 32 – 1 1/4” – Kvs 11,44 Dimensioni : DN 40 – 1 1/2” – Kvs 23,5 Dimensioni : DN 50 – 2” – Kvs 47,89 Dimensioni : DN 65 – 2 1/2” – Kvs 84,2 Dimensioni : DN 80 – 3” – Kvs 133,2 | 1 4117 61 1 4117 62 1 4117 63 1 4117 64 1 4117 65 1 4117 66 1 4117 67 1 4117 68 |  |  |
|  | Valvola di bilanciamento con valvole di misurazione. A sede obliqua, finitura gialla, manicotto F / manicotto F , tenuta del vitone tramite O-ring, preregolazione mediante limitazione della corsa con dei manicotti che non sono a contatto con l’acqua. Il gruppo otturatore è a tenuta nel corpo con guarnizione O-ring. Con 2 fori chiusi con un tappo a vite. Temperatura d’esercizio massima : 120 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : DN 15 – 1/2” – Kvs 4,75 Dimensioni : DN 20 – 3/4” – Kvs 6,12 Dimensioni : DN 25 – 1” – Kvs 10,4 Dimensioni : DN 32 – 1 1/4” – Kvs 11,44 Dimensioni : DN 40 – 1 1/2” – Kvs 23,5 Dimensioni : DN 50 – 2” – Kvs 47,89 | 1 4117 21 1 4117 22 1 4117 23 1 4117 24 1 4117 25 1 4117 26 |  |  |