| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola di bilanciamento per acqua potabile con orifizio fisso A sede obliqua, finitura gialla costruita in ottone resistente alla dezincificazione, manicotto F / manicotto F , tenuta del vitone tramite doppio O-ring, preregolazione mediante limitazione della corsa, vitone che non si solleva, manopola con indicatore digitale del numero dei giri di regolazione. Il gruppo otturatore è a tenuta nel corpo con guarnizione O-ring idonea al trasporto e contatto dell’acqua potabile.. Con 2 valvole di misurazione. Temperatura d’esercizio massima : 85 °C a 10 bar Pressione d’esercizio massima : 20 bar a 10 °C Dimensioni : DN 15 – 1/2” LF – Kvs 0,46 Dimensioni : DN 15 – 1/2” MF – Kvs 0,88 Dimensioni : DN 15 – 1/2” – Kvs 2,00 Dimensioni : DN 20 – 3/4” – Kvs 3,60 Dimensioni : DN 25 – 1” – Kvs 6,50 Dimensioni : DN 32 – 1 1/4” – Kvs 13,30 Dimensioni : DN 40 – 1 1/2” – Kvs 18,50 Dimensioni : DN 50 – 2” – Kvs 33,00 | 2 4017 00 2 4017 09 2 4017 01 2 4017 02 2 4017 03 2 4017 04 2 4017 05 2 4017 06 |  |  |